Общество с ограниченной ответственностью

# «Маэстро»

Реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, дом 8.

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 7.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

0380–ОВОС

ТОМ 7.1

Иркутск, 2016

Общество с ограниченной ответственностью

# «Маэстро»

Реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, дом 8.

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# Раздел 7.1 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

0380–ОВОС

ТОМ 7.1

Директор

ООО «Маэстро»							/А.С. Антипин/

Главный инженер проекта					/Т.Г. Антипина/

Иркутск, 2016

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0380-ОВОС.С | Содержание | 2 |
| 0380-СП | Состав проектной документации | 4 |
| 0380-ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду | 6 |
|  | 1. Общие сведения | 6 |
|  | 2. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 7 |
|  | 3. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» | 8 |
|  | 4. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам | 11 |
|  | 5. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной или иной деятельностью в результате её реализации | 23 |
|  | 5.1. Существующие источники антропогенного воздействия, оказывающие значительное влияние на окружающую среду | 23 |
|  | 5.2. Состояние компонентов окружающей среды | 23 |
|  | 5.2.1. Атмосферный воздух | 23 |
|  | 5.2.1.1. Климат | 23 |
|  | 5.2.1.2. Характеристика загрязнения атмосферы | 24 |
|  | 5.2.2. Поверхностные и подземные воды | 25 |
|  | 5.2.2.1. Поверхностные воды | 25 |
|  | 5.2.2.2. Подземные воды участка строительства | 26 |
|  | 5.2.3. Почвы | 26 |
|  | 5.2.4. Недра | 27 |
|  | 5.2.5. Растительный мир | 29 |
|  | 5.2.6. Животный мир | 29 |
|  | 5.2.7. Радиационная обстановка | 30 |
|  | 5.2.8. Оценка воздействия физических факторов | 30 |
|  | 5.3. Социально-экономические аспекты | 31 |
|  | 5.3.1. Социально-демографическая обстановка | 31 |
|  | 5.3.2. Медико-биологические условия и заболеваемость | 31 |
|  | 6. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности | 33 |

|  | 7. Меры по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности | 58 |
| --- | --- | --- |
|  | 8. Выявление при проведении оценки неопределённости в определении воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | 60 |
|  | 9. Краткое содержание программ мониторинга и после проектного анализа | 60 |
|  | 10. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной или иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов | 62 |
|  | 11. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности | 63 |
|  | 12. Резюме | 64 |
|  | Перечень нормативно-технической литературы | 65 |
|  | Приложение 1 Письмо Иркутского центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (Иркутский ЦМС) № ЦМС-598 от 16.09.14 г. «О фоновых концентрациях» | 66 |
|  | Приложение 2 Расчёты количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух во время строительства (реконструкции) объекта | 67 |
|  | Приложение 3 Отчёт УПРЗА «Эколог» | 112 |
|  | Приложение 4 Расчёты образования отходов | 168 |
|  | Приложение 5 Договор № 6 на оказание услуг по откачиванию и вывозу жидких бытовых отходов от 01 января 2016 г. | 174 |
|  | Приложение 6 Договор на оказание услуг по вывозу твёрдых бытовых отходов от 11 января 2016 г. | 178 |
|  | Приложение 7 Письмо Администрации Казачинско-Ленского муниципального района № 678 от 18.03.2016 г. | 180 |
|  | Приложение 8 Технические условия на присоединение к канализационным сетям № 55 | 181 |

Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0380-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка. | ООО «Маэстро» |
| 2 | 0380-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. | ООО «Маэстро» |
| 3 | 0380-АР | Раздел 3. Архитектурные решения | ООО «Маэстро» |
| 4 | 0380-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | ООО «Маэстро» |
| 5 | 0380-ИОС | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | ООО «Маэстро» |
| 5.1 | 0380-ИОС.1 | Подраздел 1. Система электроснабжения | ООО «Маэстро» |
| 5.2 | 0380-ИОС.2 | Подраздел 2. Система водоснабжения. | ООО «Маэстро» |
| 5.3 | 0380-ИОС.2 | Подраздел 3. Система водоотведения | ООО «Маэстро» |
| 5.4 | 0380- ИОС.3 | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети | ООО «Маэстро» |
| 6 | 0380-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства | ООО «Маэстро» |
| 7 | 0380-ООС | Раздел 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООО «Маэстро» |
| 7.1 | 0380-ОВОС | Раздел 7. 1. Оценка воздействия на окружающую среду |  |
| 8 | 0380- МОПБ | Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ООО «Маэстро» |
| 9 | 0380- МОДИ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | ООО «Маэстро» |
| 10 | 0380-ЭЭ | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ООО «Маэстро» |
| 11 | 0380-СД | Раздел 10. Сметная документация | ООО «Маэстро» |

| 12 | 0380-БЭ | Раздел 11. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения. | ООО «Маэстро» |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 5.4-2015-ИИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | ООО «ГЕОИНФОРМ» |
| 14 | БР-0262 | Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям. | ООО «БрИИз» |
| 15 | СС–Э–307–15–ИЭИ | Технический отчёт по инженерно- экологическим изысканиям. | ООО «Сибирский стандарт» |

Оценка воздействия на окружающую среду

1 Общие сведения

Для исполнения требований Федерального закона «Об экологической экспертизе» на стадии намечаемой хозяйственной деятельности (реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, дом 8) требуется разработка материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

При разработке материалов ОВОС использованы следующая нормативно-техническая документация:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об экологической экспертизе» (принят ГД ФС РФ 19.07.1995);

- Федеральный закон № 75-ФЗ от 16.05.08 г. «О внесении изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе» и статей 49 и 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.00 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке ТЭО и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов. Утверждено 01.01.1992 г. Минэкологией РСФСР.

В административном отношении участок проектируемого объекта расположен в Иркутской области, Казачинско-Ленском районе, селе Казачинское, по улице Ленина, участок 8. Земельный участок граничит с существующей административной застройкой  в границах улиц Ленина, Партизанской. С северной и восточной сторон территория граничит с административной малоэтажной застройкой, с южной и западной сторон территория ограничена существующими улицами. Земельный участок не правильной формы, имеет ровную спланированную поверхность. Абсолютные отметки изменяются в пределах 355,05 – 356,00 м.  Кадастровый номер участка – 38:07:010304:459.

Категория земель – земли населенных пунктов. Площадь земельного участка составляет 3177 м2.

Зрительный зал на 250 мест примыкает к существующему зданию дома культуры с северной стороны. Прилегающая территория спланирована, часть ее имеет асфальтобетонное покрытие. Проектирование ведется в пределах условной границы благоустройства на площади 0.983 Га.

Рис. 1 Ситуационная схема расположения объекта строительства

2. Цель и потребность реализации намечаемой  хозяйственной и иной деятельности

Основной целью намечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция дома культуры.

Потребность в рассматриваемой деятельности вызвана задачей обновления центра культурно-массовой и просветительской работы.

3. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант»

Отказ от деятельности в целом «нулевой вариант»

Отказ от намечаемой деятельности в целом отрицательно скажется на разнообразии культурного досуга жителей с. Казаченское.

Реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, дом 8

Дом культуры, представляет собой клуб общего профиля - это двухэтажное здание совмещающее зрелищную часть (зрительный зал) и клубную часть (помещения для отдыха и развлечений, лекционно-информационные и студийно-кружковые помещения). 	Дом культуры относится к культурно-просветительным и зрелищным учреждениям. Дом культуры. Блок А имеет габаритные размеры 18,90 × 15.84 м, блок А1 15.00 × 12,60 м, блок А2 32,20 × 12,60 м, пристраиваемый зрительный зал имеет габаритные размеры 32,00 × 16,00 м, в осях. Реконструкция подразумевает собой устройство вентилируемого навесного фасада и строительство пристроенного к основному зданию дома культуры зрительного зала на 250 посадочных мест.

Технико-экономические показатели здания приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименова-ние | этажность | количество | площадь, м2 | Строительный объём, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зданий | квартир | застройки | общая | здания | всего |
|  |  |  | здания | всего | здания | всего | здания | всего |  |  |
| Проектируемый зрительный зал на 250 мест | 1 | 1 | - | - | 540.6 | 540.6 | 540.6 | 540.6 | 4642 | 4642 |

Технико-экономические показатели земельного участка приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % к участку |
| 1 | Площадь земельного отвода | 3,1770 | 100 |
| 2 | Площадь в границах благоустройства | 0,983 | 31 |
| 3 | Площадь твердых покрытий | 0,1659 | 17 |
| 4 | Площадь отмосток | 0,0898 | 9 |
| 6 | Площадь озеленения | 0,1815 | 18 |
| 7 | Площадь застройки | 0,5406 | 55 |

Разборку грунта предусматривается осуществлять экскаватором с погрузкой вынутого грунта в транспортные средства. Объем вынутого грунта котлована – V = 768 м3. Обратная засыпка грунта (V = 668 м3)  в пазухи производится вручную с послойным уплотнением (коэффициент уплотнения = 0,95) пневмотрамбовками. Для обратной засыпки пазух фундаментов используют местный непучинистый грунт. Доработка грунта до проектных отметок производится вручную.

Для выполнения строительно-монтажных работ при возведении зрительного зала предполагается использовать автомобильный кран Автокран КС-55732-28.

Бетонная смесь на строительную площадку доставляется автотранспортом. При бетонировании для уплотнения бетонной смеси используются поверхностные и глубинные вибраторы.

Основные грузоподъемные механизмы, автотранспортные средства определены на основании выполняемых объемов работ и веса строительных конструкций и материалов и приведены в таблице 3.3

Таблица 3.3

| № ИЗА | Наименование | Количество ед. |
| --- | --- | --- |
| 6001 | Экскаватор ЭО-4124; мощность 95,6 кВт | 1 |
| 6002 | Погрузчик САТ 910G; мощность 63 кВт; 1.3 м3 объём ковша | 1 |
| 6003 | Асфальтоукладчик ДС-95; 37 кВт | 1 |
| 6004 | Кран автомобильный КС-55732-28 | 2 |
| 6005 | Автосамосвал КамАЗ-55111 | 2 |
|  | Полуприцеп бортовой ГАЗ-66 | 2 |
| 6006 | Автобетоносмеситель HOVO | 1 |
| 6007 | Каток самоходный ДУ-47; мощность 44 кВт | 2 |
| 6008 | Каток вибрационный ДУ-62; мощность 110 кВт | 2 |
| 6009 | Сварочный аппарат ТДМ 500 | 2 |
|  | Электровибраторы ИВ-96, ИВ-66 | 4 |
|  | Трансформатор для прогрева бетона УПБ-600 | 2 |
|  | Пневмотрамбовки П-157 | 4 |

Продолжительность строительства – 7,7 мес, в том числе 0,5 мес. – подготовительный период.

По укрупненным показателям общая численность рабочих принята 30 человек. Соотношение категорий работающих для жилищного строительства:

- рабочие (85%) – 25 человек;

- инженерно-технические работники (8%) – 2 человека;

- служащие (5%) – 1 человек;

- младший обслуживающий персонал и охрана (2%) – 2 человека.

Канализование строительной площадки на период строительства решается путем установки биотуалетов.

Питьевая вода – привозная, доставляется автотранспортом.

Для обслуживания работников, занятых в строительстве, предусматривается установка временных зданий и сооружений, состоящих из инвентарных передвижных вагончиков.

Ведомость потребности в основных строительных материалах, полуфабрикатах приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование | Ед.из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | т | 2.6814 |
|  | Плитки керамические для полов | м2 | 29.93 |
|  | Линолеум | м2 | 206.9 |
|  | Толь | м2 | 86.15 |
|  | Пиломатериал | м3 | 33.28 |
|  | Конструкции стальные | т | 52.38 |
|  | Арматура | т | 7.698 |
|  | Бетон | м3 | 387.163 |
|  | Раствор цементный | м3 | 1.9 |
|  | Кирпич керамический | шт. | 515 |
|  | Краска БТ-177 | т | 0.0183 |
|  | Электроды | т | 0.595 |

Альтернативный вариант достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности (Реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест) предусматривает использование другого комплекса машин и оборудования.

Основные строительные машины, механизмы, автотранспортные средства, задействованные при строительстве здания по альтернативному варианту, представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Номер п/п | Наименование | Тип, марка | Основная техническая характеристика | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные работы |
| 1 | погрузчик-экскаватор | ТО-49 | мощность, 60 кВт, грузоподъемность 750 кг | 1 |
| 2 | кран автомобильный | LTM-1100-5.2 | грузоподъемность, 100 т | 1 |
| 3 | автобетоносмеситель |  |  | 3 |
| 4 | компрессор передвижной | ПВ-10/8М1 |  | 1 |
| 5 | самосвал | КАМАЗ-55111 |  |  |
| 6 | каток самоходный на пневмошинах | ДУ – 31 | Тип двигателя АМ-01; 80,8 кВт | 1 |
| 7 | асфальтоукладчик |  |  | 2 |
| 8 | трансформатор электросварочный | ТДМ-402 |  | 2 |

4. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности  по альтернативным вариантам

Реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, дом 8

Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются двигатели внутреннего сгорания строительной техники и автомашин, доставляющих строительные материалы и бетон. В атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, углеводороды (керосин), углеводороды (бензин), оксиды азота, сажа и диоксид серы.

Во время движения автомашин и работы строительной техники атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической с содержанием SiO2 70 - 20%. При выполнении сварочных работ выделяются оксид железа, а также марганец и его соединения. При окраске поверхностей атмосферный воздух загрязняется ксилолом и уайт-спиритом.

Расчёты количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух во время реконструкции объекта, приведены в Приложении 3 к настоящим материалам ОВОС. Параметры источников выбросов, выделяющих в атмосферный воздух загрязняющие вещества во время строительства объекта, представлены в таблице 4.1.

# Таблица 4.1

| цех | Источник выделения загрязняющих веществ | Число часов работы в год | Тип источника | Номер источника | Высота источника выбросов | Координаты на карте-схеме, м | Код загрязняющего вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | количество |  |  |  |  | Х | У |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Реконструкция дома культуры |
| Строительная площадка | Экскаватор ЭО-4124 | 1 | 96.0 | неорганизованный | 6001 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0328 | 0.1335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0053 | 0.0217 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0045 | 0.0103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0033 | 0.0036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0274 | 0.104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0077 | 0.0338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0494 | 0.0171 |
| Строительная площадка | Погрузчик САТ 910G | 1 | 96.0 | неорганизованный | 6002 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0328 | 0.0563 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0053 | 0.0091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0045 | 0.0074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0033 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0274 | 0.0247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0077 | 0.0114 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0231 | 0.008 |
| Строительная площадка | Асфальтоукладчик ДС-95 | 1 | 48.0 | неорганизованный | 6003 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0198 | 0.0258 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0032 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0028 | 0.0024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0021 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0164 | 0.0201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0047 | 0.0065 |
| Строительная площадка | Кран автомобильный КС-55732-28 | 1 |  | неорганизованный | 6004 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0239 | 0.0054 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.00389 | 0.0009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00123 | 0.00028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00598 | 0.00136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.055 | 0.0125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0304 | 0.0069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.01 | 0.0023 |
| Строительная площадка | Автомобили- самосвалы КамАЗ | 2 |  | неорганизованный | 6005 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.00042 | 0.00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.000069 | 0.000076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00002 | 0.000026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00011 | 0.000119 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.00093 | 0.00103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.00042 | 0.00046 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.01 | 0.0111 |
| Строительная площадка | Автобетоносмеситель HOVO | 1 |  | неорганизованный | 6006 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.00423 | 0.00047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.00069 | 0.000077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00022 | 0.000025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00115 | 0.00013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.00963 | 0.0011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.00479 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.01 | 0.0011 |
| Строительная площадка | Каток ДУ-47 | 2 | 96.0 | неорганизованный | 6007 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0198 | 0.0614 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0032 | 0.010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0028 | 0.0058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0021 | 0.0017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0164 | 0.0479 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0047 | 0.0156 |
| Строительная площадка | Каток ДУ-62 | 2 | 96.0 | неорганизованный | 6008 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0532 | 0.1536 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0087 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0075 | 0.0118 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0054 | 0.0042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0444 | 0.1196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0128 | 0.0389 |
| Строительная площадка | Сварочные работы | 1 |  | неорганизованный | 6009 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0123 | диЖелезо триоксид | 0.0033 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединен. | 0.00038 | 0.00035 |
| Строительная площадка | Окрасочные работы | 1 | 211.2 | неорганизованный | 6010 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0086 | 0.0065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0064 | 0.0048 |
| Строительная площадка | Битумный котёл | 1 |  | неорганизованный | 6011 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 2754 | Углеводороды предельные (С12 – С19) | 0.1355 | 0.000957 |

Количественный и качественный состав выбросов по источникам выделения в границах строительной площадки приведен в таблице 4.2.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ приняты по «Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный воздух».

Таблица  4.2

| Вещество | Используемый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Выброс за период строительства, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |
| Сварочные работы |
| 0123 | Железа оксид | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0.003 |
| 0143 | Марганец и его соединения | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0.00035 |
| Работа строительных машин и механизмов, битумный котёл |
| 0301 | Азота диоксид | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.43694 |
| 0304 | Азота оксид | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0.071053 |
| 0328 | Сажа | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0.038031 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0.014209 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0 | 4 | 0.33093 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 | - | 0.11406 |
| 2754 | Углеводороды предельные (С12 – С19) |  |  |  | 0.000957 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0.0396 |
| Окрасочные работы |
| 0616 | Ксилол (смесь изомеров) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0.0065 |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1,0 | - | 0.0048 |
| Всего веществ: 11 | 1.06043 |

Эффектом суммации обладают следующие загрязняющие вещества:

6204 – диоксид азота и диоксид серы

Во время эксплуатации здания источниками выделения загрязняющих веществ являются автомобили, принадлежащие физическим и юридическим лицам. Исходя из положений ч. 2 ст.14 и ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 4 мая 1999 года №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», при эксплуатации транспортных средств обязанности по получению разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и соблюдению установленных технических нормативов выбросов лежат на владельцах транспортных средств.

В границах проектирования, определённых техническим заданием, источников воздействия на атмосферный воздух проектной документацией не предусматривается.

Шумовое воздействие

Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум при работе дорожно-строительной техники.

Шум в процессе строительства возникает в результате суммирования шумов различных источников разной звуковой мощности.

Предельные значения уровня шума строительной техники приняты по «Методическим рекомендациям по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» и имеют следующие значения:

- экскаватор  – 90 дБА;

- автосамосвал – 90 дБА.

Оценка уровня шума при производстве строительных работ производится с использованием «Руководства по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума». Расчётный уровень звука от источников шума приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Разность двух складываемых уровней, дБА | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добавка к более высокому уровню, необходимая для получения суммарного уровня, дБА | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |

Определение суммарного уровня шума:

- Разность двух самых высоких складываемых уровней: 90 – 90 = 0 дБА,

- Соответствующая этой разности добавка равна 3 дБА (Таблица 4.3),

- Добавка прибавляется к большему из складываемых уровней: 90 + 3 = 93 дБА,

Максимальный уровень шума при работе экскаватора и автосамосвала равен 93 дБА.

Образование отходов производства и потребления

В процессе реконструкции и во время эксплуатации объекта образуются отходы IV и V классов опасности.

Отходы IV и V классов опасности допускается складировать и временно хранить в негерметичной таре, как на открытых площадках, так и в помещениях.

Количество отходов, образующиеся в процессе реконструкции и во время эксплуатации объекта, представлено в таблицах 4.4 и 4.5.

Таблица 4.4

Количество отходов, образующихся в процессе реконструкции объекта

| Код отхода по ФККО | Название отхода | Класс опасности | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/период строительства | другие ед. измерения |
| 7 33 100 01 72 4 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | IV | 1.33 | 5.78 м3 |
| 3 08 241 01 21 4 | Отходы битума нефтяного | IV | 0.1073 | 0.09 м3 |
| 8 26 220 01 51 4 | Отходы толи | IV | 0.006 |  |
| 8 27 100 01 51 4 | Отходы линолеума незагрязненные | IV | 0.014 |  |
| Итого IV класса опасности | 1.4573 |  |
| 8 22 201 01 21 5 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | V | 14.519 | 5.807 м3 |
| 8 23 101 01 21 5 | Лом строительного кирпича незагрязненный | V | 0.0255 | 0.015 м3 |
| 8 23 201 01 21 5 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | V | 0.0084 |  |
| 3 05 220 04 21 5 | Обрезь натуральной чистой древесины | V | 0.7488 | 0.998 м3 |
| 8 22 101 01 21 5 | Отходы цемента в кусковой форме | V | 0.0532 | 0.038 м3 |
| 4 61 200 99 20 5 | Лом и отходы стальные несортированные | V | 1.202 |  |
| 9 19 100 01 20 5 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | V | 0.089 |  |
| Итого V класса опасности | 16.6459 |  |

Таблица 4.5

Количество отходов, образующихся во время эксплуатации зрительного зала

| Код отхода по ФККО | Название отхода | Класс опасности | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/год | другие ед. измерения, м3 |
| 7 31 200 01 72 4 | Мусор и смет уличный | IV | 12.785 |  |
| Итого IV класса опасности | 12.785 |  |
| 7 37 100 02 72 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | V | 7.5 | 50 м3 |
| Итого V класса опасности | 7.5 |  |

Воздействие на территорию, условия землепользования

В административном отношении участок проектируемого объекта расположен в Иркутской области, Казачинско-Ленском районе, селе Казачинское, по улице Ленина, участок 8. Земельный участок граничит с существующей административной застройкой  в границах улиц Ленина, Партизанской. С северной и восточной сторон территория граничит с административной малоэтажной застройкой, с южной и западной сторон территория ограничена существующими улицами. Земельный участок не правильной формы, имеет ровную спланированную поверхность. Кадастровый номер земельного участка: 38:07:010304:459. Площадь земельного участка – 3177 м2.

Категория  земель, на которых расположен земельный участок – «земли населенных пунктов».

В результате реализации проектных решений категория земель не изменится.

Воздействие проектируемого объекта на почвы не оказывается. По результатам Инженерно-геологических изысканий, которые проводились ООО «БрИИз» в 2015 г. на участке работ в геологическом разрезе до изученной глубины 6,0 м принимают участие аллювиальные отложения, представленные галечниковым грунтом, сверху перекрытые делювиальными отложениями, представленные суглинками полутвердыми. С поверхности грунты перекрыты насыпным грунтом. Насыпной грунт – слежавшийся, представлен суглинком твердым с гравием и щебнем до 30%. Снятия плодородного слоя почвы настоящей проектной документацией не предусматривается.

Воздействие проектируемого объекта на растительный мир не оказывается.

Воздействие проектируемого объекта на животный мир

Воздействие на животный мир не оказывается. Площадка строительства расположена в населённом пункте – представители животного мира на рассматриваемой территории отсутствуют.

Воздействие проектируемого объекта на водные объекты

Период строительства

Воздействие реконструируемого Дома культуры на водные объекты выражается в водопотреблении и водоотведении.

Водоснабжение при строительстве осуществляется привозной водой.

Расчет воды на производственные нужды определяется по формуле:

,

Где = 500 л – расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

- число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

= 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 12 ч – число часов в смене;

- = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды.

Qпр = 1,2×(500×8×1,5)/3600×12) = 0,17л/сек

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности определяется по формуле:

, где

= 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

- численность рабочих в наиболее загруженную смену – 21чел;

= 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

t = 12 ч – число часов в смене.

Qхоз = (15×21×2)/3600×12) = 0,02 л/сек

Расход воды на противопожарные нужды обеспечить 20 л/сек (при площади строительной площадки  до 50 га).

Общая потребность строительства в воде определяется по формуле:

,

где Qпож – расход воды на противопожарные нужды, л/сек.

Qв = 0,17+0,02+20 = 20,2 л/с.

Период эксплуатации

Водоснабжение зрительного зала осуществляется путем устройства одного ввода водопровода из стальной водогазопроводной трубы Ø57 мм для хозяйственных и противопожарных нужд.

Горячее водоснабжение решено по закрытой схеме с установкой двух водонагревателей Thermex ER 100V, мощностью 1,5 кВт каждый.

Водоснабжение  площадки с водопотреблением  не более 15 м³/сут. Осуществляется строительством водовода Ø57 мм от водопроводной скважины технической воды, пробуренной на расстоянии не менее 6 м от здания. Глубина скважины 80 м, диаметр обсадной трубы – Ф159 мм, водозаборная труба Ф57 мм.

Сточные воды от санитарных приборов поступают в систему бытовой канализации и отводятся в проектируемую герметичную емкость и при ее наполнении вывозится на очистные сооружения  ассенизационными машинами.

Расчетные расходы водоснабжения и водоотведения приведены в таблице 4.6.

# Таблица 4.6

| Наименование системы | Потребный напор, м | Расчетный расход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/ч | л/с | При пожаре л/с |  |
| Зрительный зал |
| В1 (в том числе Т3) | 10 | 3,2 | 0,4 | 0,1 | 2,5 |  |
| Т3 |  | 1,5 | 0,19 | 0,05 |  |  |
| К1 |  | 2,88 | 0,53 | 0,14 |  |  |

Сточные воды от санитарных приборов поступают в систему бытовой канализации и отводятся в проектируемую герметичную емкость и при ее наполнении вывозится на очистные сооружения  ассенизационными машинами.

Объем поверхностного стока рассчитан с использованием программы «Расчет объемов поверхностного стока».

Расчет объемов поверхностного стока (версия 2.0)

Программа реализует методики:

"Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты" ФГУП "НИИ ВОДГЕО"

Фирма "Интеграл" 2011-2012 г.

Регистрационный номер: 09-19-0036

Название предприятия: Дом культуры со зрительным залом

Адрес: с. Казачинское, ул. Ленина, д. 8

Название выпуска: Ливневый сток

Результаты расчётов

Определение среднегодовых объёмов сточных вод

Годовой слой осадков, мм: 402

Слой осадков за тёплое время года (hд), мм: 325

Слой осадков за холодное время года (hт), мм: 77

Характеристики поверхности:

| Тип поверхности | Площадь (F), Га | Коэффициент стока (Kд) | F*Kд |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0.7963 | 0.7 | 0.55741 |
| Газоны | 0.1815 | 0.1 | 0.01815 |

Расчет

Среднегодовой поверхностный сток (Wг) формируется из дождевого (Wд), талого (Wт) и поливомоечного (Wм) стоков.

Wг=Wд+Wт+Wм= 2322.3136 м3

Среднегодовой объём дождевого стока (Wд):

Wд=10*hд*F*(Kдi*Fi)/F= 1870.5700 м3

Площадь водосбора (F): 0.9778 га

Сумма произведений площади сброса и коэффициентов стока (Kдi*Fi): 0.57556 га

Среднегодовой объём талового стока определяется по формуле: (Wт):

Wт=10*hт*F*Kт= 451.7436 м3

Площадь водосбора (F): 0.9778 га

Коэффициент талого стока (Kт): 0.6

Среднегодовой объём поливомоечного стока определяется по формуле: (Wм):

Wм=10*m*k*Fм*м= 0.0000 м3

Удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1.2-1.5 л/м2) (m):  л/м2

Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке (Fм): 0 м2

Среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150) (k): 0

Коэффициент поливомоечного стока (принимают равным 0.5) (м): 0.5

Отвод  дождевых и талых поверхностных вод с площадки предусмотрен открытой  системой по дорожным покрытиям и покрытиям  площадок  в пониженную часть рельефа.

Альтернативный вариант достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности (Реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест)

При реализации альтернативного варианта реконструкции дома культуры с применением другого набора оборудования на окружающую среду оказываются те же виды воздействий, что были рассмотрены выше. Различие заключается в количестве загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух во время реконструкции объекта.

Таблица 4.7

| цех | Источник выделения загрязняющих веществ | Число часов работы в год | Тип источника | Номер источника | Высота источника выбросов | Координаты на карте-схеме, м | Код загрязняющего вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | количество |  |  |  |  | Х | У |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Реконструкция Дома культуры |
| Строительная площадка | ТО-49 | 1 | 84.5 | неорганизованный | 6001 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.01978 | 0.05893 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.00322 | 0.00958 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00284 | 0.0062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00209 | 0.00205 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.01636 | 0.05738 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.00467 | 0.01865 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0071 | 0.00216 |
| Строительная площадка | LTM-1100-5.2 | 1 |  | неорганизованный | 6002 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0532 | 0.9452 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0087 | 0.1536 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0075 | 0.1012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0054 | 0.0403 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0444 | 0.309 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0128 | 0.1413 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0197 | 0.0082 |
| Строительная площадка | Автобетоносмеситель | 3 |  | неорганизованный | 6003 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0042 | 0.0099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.00069 | 0.0016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00022 | 0.0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00115 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0096 | 0.0225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0048 | 0.0112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.01 | 0.0227 |
| Строительная площадка | ПВ-10/8М1 | 1 | 84.5 | неорганизованный | 6004 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.03279 | 0.09092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.00533 | 0.01477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0045 | 0.00701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00332 | 0.00248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.02734 | 0.07082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.00774 | 0.02302 |
| Строительная площадка | Автомобили- самосвалы КамАЗ | 2 |  | неорганизованный | 6005 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.00054 | 0.000617 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.000088 | 0.0001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.00003 | 0.000037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.00013 | 0.000146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.00115 | 0.0013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.00045 | 0.000507 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.01 | 0.0104 |
| Строительная площадка | Каток ДУ 31А | 1 | 211.2 | неорганизованный | 6006 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0328 | 0.2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0053 | 0.0329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0045 | 0.0192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0033 | 0.0056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0274 | 0.1579 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0077 | 0.0513 |
| Строительная площадка | Асфальтоукладчик | 1 | 48.0 | неорганизованный | 6007 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0301 | Азота диоксид | 0.0198 | 0.0165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0.0032 | 0.0027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0028 | 0.0026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0.0021 | 0.0007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0.0164 | 0.0092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин | 0.0047 | 0.0043 |
| Строительная площадка | Сварочные работы | 1 |  | неорганизованный | 6009 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0123 | диЖелезо триоксид | 0.0033 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединен. | 0.00038 | 0.00035 |
| Строительная площадка | Окрасочные работы | 1 | 211.2 | неорганизованный | 6010 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0086 | 0.0065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0.0064 | 0.0048 |
| Строительная площадка | Битумный котёл | 1 |  | неорганизованный | 6011 | 5 | 5159201 / 5159215 | 828688 / 828754 | 2754 | Углеводороды предельные (С12 – С19) | 0.1355 | 0.000957 |

5. Описание  окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной или иной деятельностью в результате её реализации

Понятие «окружающая среда» при проведении ОВОС включает такие факторы как флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты или взаимосвязь между этими факторами. Это понятие необходимо для выявления последствий для общества (через изменения вышеперечисленных факторов) в условиях социально-экономического и культурного развития.

5.1. Существующие источники антропогенного воздействия, оказывающие значительное влияние на окружающую среду

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются 12 муниципальных котельных, которые эксплуатируются ЗАО «ТЭК Казачинско – Ленского района» и ежегодно выбрасывают более 1,6 тыс. тонн твердых веществ, 1,5 тыс. тонн окиси углерода, 780 тонн окиси азота, 840 тонн серы.

Самые крупные 2 котельные в п. Улькан и в п. Магистральный оснащены газоочистным оборудованием батарейными циклонами с КПД равным 85%, остальные котельные газоочистного оборудования не имеют.

5.2. Состояние компонентов окружающей среды

5.2.1. Атмосферный воздух

5.2.1.1. Климат

Климат Иркутской области резко-континентальный с холодной и продолжительной зимой (5-6 месяцев) и теплым, с обильными осадками, летом. Эти черты климата тесно связаны с особенностями физико-географических условий и циркуляцией атмосферы. Своеобразие климату Иркутской области придает ее расположение в центре материка, а также значительная приподнятость над уровнем моря.

Территория Казачинско-Ленского района находится в области вечной мерзлоты, кроме того она приравнена к районам Крайнего Севера.

Климатическая характеристика дана по данным наблюдений метеорологической станции Казачинское.

1. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года (января), рассчитан-ная за период 1982 – 2011 гг., равна минус 25,6 0С.

2. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года (июля), рассчитанная за период 1982 – 2011 гг., равна 25,0 0С.

3. Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, рассчитанная за период 1992 – 2011 гг., равна 5 м/с.

4. Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей (за период 1992 – 2011 гг.) представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Переменное направление | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 12 | 9 | 3 | 4 | 30 | 19 | 10 | 13 | 0 | 38 |

5. Средняя годовая роза ветров

Рис. 2 Средняя годовая роза ветров

5.2.1.2. Характеристика загрязнения атмосферы

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются стационарные источники, расположенные на территории поселения (источники теплоснабжения, объекты транспортной инфраструктуры, объекты производственной инфраструктуры (карьер, автозаправочная станция, фермы).

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой деятельности характеризуется значениями фоновых концентраций. За фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе участка обследования приняты значения по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» в с. Казачинское Казачинско-Ленского р-на Иркутской области. Приведенные ПДКм.р. соответствуют ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05 (таблица 5.2).

Таблица 5.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

Таблица 5.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере

| № п/п | Загрязняющее вещество | Значения фоновых концентраций, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При скорости 0-2 м/с | При скорости ветра 3-6 м/с и направлении |
|  |  |  | С | В | Ю | 3 |
| 1 | Диоксид азота | 0,054 |
| 2 | Диоксид серы | 0,013 |
| 3 | Оксид углерода | 2,4 |

Данные таблицы 5.2 свидетельствуют о том, что фоновые значения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают установленные гигиенические нормативы.

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха проведена на основании комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА), рассчитанного путем суммации индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) для каждой примеси. ИЗА рассчитывается по формуле:

,

где gм – концентрация примеси, мг/м3;

ПДКм.р. – предельно допустимая максимально-разовая концентрация, мг/м3;

сi – константа, принимающая значения 1,7; 1,3; 1,0; 0,9 для соответственно 1, 2, 3, 4-го классов опасности веществ, позволяющая привести степень вредности i-го вещества к степени вредности диоксида серы.

ИЗА используется для характеристики вклада отдельных примесей в общий уровень загрязнения атмосферы, для сравнения степени загрязнения атмосферы различными веществами.

Комплексный индекс загрязнения (КИЗА) рассчитывается суммированием ИЗА по каждому веществу. Если значение КИЗА (5 – уровень загрязнения воздуха считается ниже среднего, если 5 ( КИЗА ( 8 – уровень примерно равен среднему, если 8 ( КИЗА ( 15 – уровень загрязнения выше среднего. Рассчитанные уровни загрязнения атмосферного на участке изысканий приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Уровни загрязнения атмосферного воздуха

| № п/п | Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДКмр, мг/м3 | Фоновые показатели, мг/м3 | ИЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диоксид азота | 3 | 0,2 | 0,054 | 0,27 |
| 2 | Диоксид серы | 3 | 0,5 | 0,013 | 0,026 |
| 3 | Оксид углерода | 4 | 5 | 2,4 | 0,52 |
| КИЗА | 0,816 |

На основе расчета КИЗА по фоновым концентрациям уровень загрязнения воздуха оценивается на рассматриваемом участке ниже среднего.

5.2.2. Поверхностные и подземные воды

5.2.2.1. Поверхностные воды

Ближайшим водным объектом к участку изысканий является река Киренга. Длина водотока – 746 км, площадь водосбора – 46600 км2.

Киренга имеет крайне извилистое течение, делая множество петель и изгибов. Она выте-кает с северо-западного склона Байкальского хребта и своими верховьями близко подходит к верховьям реки Лены. В начале река течет с юго-востока на северо-запад, затем поворачивает к западу до впадения в нее слева реки Шоны, откуда течет к северу, затем отклоняется к востоку и направляется на северо-северо-восток. Основными притоками являются реки Улькан, Миня, Ханда и Кутима.

Киренга замерзает в конце октября или в начале ноября и остаётся под ледяным покровом до конца апреля или начала мая. Средний расход воды в устье – 644 м³/сек (минимальный – 119, максимальный – 3500). Река имеет преимущественно дождевое питание.

Размеры водоохранной зоны р. Киренга согласно Водному кодексу РФ ст. 65 составляет 200 м. Расстояние от ближайшей границы участка 214 м (в южном направлении), таким образом участок строительства расположен вне водоохранной зоны р. Киренга.

5.2.2.2. Подземные воды участка строительства

Район работ размещается в пределах Иркутского артезианского бассейна второго порядка, расположенного в юго-восточной части Ангаро-Ленского артезианского бассейна первого порядка Сибирской платформы. Основные прогнозные запасы подземных вод, ныне осваиваемые и пригодные для освоения, сосредоточены в шести гидрогеологических районах обширного Ангаро-Ленского артезианского бассейна – Иркутском, Приангарском, Верхнеленском, Илгинском, Киренгском, Канском бассейнах подземных вод.

Степень разведанности прогнозных ресурсов подземных вод в целом по области составляет 3,8 %, изменяясь по районам от 1,6 до 58 – 86 %. Степень освоения запасов подземных вод в целом по области составляет 7,8 %.

Согласно заключению об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участ-ком предстоящей застройки участок изысканий попадает на территорию лицензии ИРК 03201, выданной ОАО «Росгеология» на геологическое изучение подземных вод в с. Казачинское.

5.2.3. Почвы

На территории Иркутской области выделяют четыре почвенно-географических района:

- Восточно-Саянский и Витимский горные районы с преобладанием каменистых, горно-тундровых, болотистых и торфяно-подзолистых почв, а также сильноподзолистых почв на горных склонах;

- Присаянский лесостепной район с заболоченными участками, где имеются болотные и сильноподзолистые почвы;

- Лено-Ангарский таежный район с коричневатыми и слабоподзолистыми почвами на карбонатных породах; в южной части района встречаются черноземы, а по долинам рек небольшое количество солончаковых и солонцеватых почв;

- Приангарский район, где имеются небольшие районы черноземов, а в основном преобладают слабоподзолистые серые и бурые почвы, иловато-болотные, слабоподзолистые почвы на склонах на элювии траппов и боровые пески.

Согласно карте почвенного районирования Иркутской области, участок изысканий расположен на территории распространения дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв.

Условные обозначения:

– участок строительства

Рисунок 3 – Фрагмент карты почвенного районирования

5.2.4. Недра

В пределах Иркутской области специфика типов строения геологической среды в первую очередь определяется приуроченностью к различным структурным элементам – Сибирской платформе или ее складчатому обрамлению, отличающемуся по геологическому строению.

В основе области лежит древняя Сибирская плита, которой соответствуют горные плато (Центрально-Тунгусское, Бирюсинское и Лено-Ангарское). Их формирование закончилось в палеозойскую и мезозойскую эры. В пределах кра-евых прогибов (Иркутско-Черемховская равнина на юге и Предбайкальская впадина на востоке) накопились мощные осадочные отложения.

## На рисунке 4 представлен фрагмент карты геологического строения Иркутской области. Согласно данному фрагменту, на участке изысканий расположены отложения палеозойской эры кембрийского периода (песчаники, алевролиты, аргилиты, известняки, конгломераты, медистые песчаники, гипсы, каменные соли).

– участок строительства

## Рисунок 4 – Фрагмент карты геологического строения Иркутской области

## Инженерно-геологические условия

## Геологический разрез участка, изученный до глубины 6,0 м, сложен техногенными (tQ), аллювиальными (dQ) и делювиальными отложениями (aQ).

Техногенные отложения выделены в ИГЭ 1.

ИГЭ 1. Насыпной грунт – слежавшийся, представлен суглинком твердым с гравием и щебнем до 30 %. Мощность слоя 0,7 – 1,1 м.

Аллювиальные отложения представлены суглинком полутвердым тяжелым (ИГЭ 2). Глу-бина залегания 0,7 – 1,1 м, мощность слоя 2,1 – 2,5 м.

Делювиальные отложения представлены галечниковым грунтом с песчаным заполнителем до 30 % (ИГЭ 3).

Насыпной грунт ИГЭ 1 является специфическим грунтом.

Современные физико-геологические процессы и явления

К опасным процессам в пределах участка изысканий относятся землетрясения и геокрио-логические процессы (морозное пучение грунтов).

Землетрясения

Исходная сейсмичность данного района составляет 7-8 баллов.

Пучение

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта для с. Казачинское составляет 3,08 м. По степени морозоопасности грунты площадки в зоне сезонного промерзания ИГЭ 1 и ИГЭ 2 относятся к слабопучинистым. Исходная сейсмичность данного района составляет 7-8 баллов.

Пучение

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта для с. Казачинское составляет 3,08 м. По степени морозоопасности грунты площадки в зоне сезонного промерзания ИГЭ 1 и ИГЭ 2 относятся к слабопучинистым.

5.2.5. Растительный мир

Территория Казачинско-Ленского района отличается широким распространением элементов сибирской горной и равнинной тайги. Преобладающая часть растений принадлежит к бореальным видам. Основными древесными растениями являются сосна и лиственница, встречающиеся в самых различных условиях среды обитания, им сопутствуют березы и осины. Ерниковые березы, ольха – кустарниковые виды, индифферентные к почвенно-эдафическим условиям, образуют однообразные и бедные во флористическом отношении сообщества. Пойменные комплексы образованы темнохвойными породами деревьев: кедром, елью, пихтой с примесью сосны и лиственницы. В подгольцовой зоне Байкальского хребта и хребта Акиткана древесные формы растительности сменяются зарослями кедрового стланика, которые в гольцовом поясе уступают место сообществам горных тундр.

## Охраняемые, редкие и эндемичные виды растений

В Казачинско-Ленском районе сосредоточены ареалы произрастания редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу Иркутской области и Красную книгу Российской Федерации*: башмачок крупноцветковый*, калипсо луковичная*, башмачок известняковый*, лилия пенсильванская, родиола розовая*, лилия карликовая, любка двулистная, ятрышник шлемоносный*, кубышка желтая, борец Паско*, фиалка Александрова, княжик охотский.

При маршрутном обследовании территории участка изысканий охраняемые, редкие и эндемичные виды растений, занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации, обнаружены не были.

5.2.6. Животный мир

Животный мир Казачинско-Ленского района представлен 52 видами млекопитающих, 242 видами птиц, 7 видами рептилий и земноводных.

По данным Службы по использованию и охране животного мира Иркутской области, территория проектируемого объекта расположена в черте с. Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области, категория земельного участка – земли поселений (земли населенных пунктов), вследствие чего средой обитания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (охотничьими угодьями), не является.

Из объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, в окрестностях проектируемого объекта могут быть встречены: представители отряда насекомоядных (бурая бурозубка, тундряная бурозубка, средняя бурозубка и другие), отряда рукокрылых (бурый ушан, водяная ночница), отряда грызунов (азиатская лесная мышь, домовая мышь, серая крыса, узкочерепная полевка, полевка-экономка и другие), и иные мелкие млекопитающие, а также черная ворона, ворон, кукша, сойка, кедровка, обыкновенная сорока, сизый голубь, домовой воробей, большая синица, снегирь, свиристель, и иные мелкие воробьиные птицы.

## Охраняемые, редкие и эндемичные виды животных

При маршрутном обследовании на участке изысканий виды животных, внесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, не обнаружены.

5.2.7. Радиационная обстановка

Радиологическое исследование почвы было проведено в Испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Иркутский» (аттестат аккредитации № RA.RU.510305, действителен до 29 сентября 2016 г.). Исследование было выполнено соответствии с Методикой выполнения измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» и СанПин 2.6.1.2523-09. Результаты исследования представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| Наименование показателя, ед. измерения | Результат измерений (А) |
| --- | --- |
| Активность К-40, Бк/кг | 741±190 |
| Активность Th-232 Бк/кг | 58,6±14,5 |
| Активность Ra-226, Бк/кг | 80,9±16,1 |
| Активность Cs-137, Бк/кг | 4,754±5,597 |
| Эффективная активность ЕРН, Бк/кг | 223,8±30,1 |

Пробы почвы по исследованным радиологическим показателям соответствуют требованиям п. 5.3.4 СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Эффективная удельная А активность природных радионуклидов не более 370 Бк/кг.

5.2.8. Оценка воздействия физических факторов

Физические факторы риска представлены физическими полями, неблагоприятно влияющими на человека. К ним относятся: электромагнитные колебания, акустические колебания, вибрация, инфразвук и др. До осуществления строительной деятельности на рассматриваемой территории были проведены замеры акустических и электромагнитных колебаний.

Исследования уровня акустических и электромагнитных колебаний проводились аккреди-тованной испытательной лабораторией «АЛЬФАЛАБ» ООО «Сибирский стандарт» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AE20 от 15.09.2015 г.).

Исследования уровня акустических колебаний проводились в соответствии с: ГОСТ 23337-2014, ПКДУ. 411000.005 РЭ, ГОСТ 31296.2 – 2006, МУК 4.3.2194 – 07.

Замеры уровня шума были проведены приборами: ТКА-ПКМ (50); ТКА-ПКМ (41); шумомер-виброметр, анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО; калибратор акустический Larson-Davis модель Cal 200, барометр-анероид БАММ-1.

Нормативы измерения уровня ЭМИ: СанПин 2.2.4.1191-03, ПДКУ. 411100.006 РЭ.

Замеры напряженности электрического и магнитного полей были проведены приборами: БАММ-1, ТКА-ПКМ (41), цифровым преобразователем электромагнитного поля ПЗ-80-ЕН500, рулеткой измерительной Р-5.

Измерения уровня шума проводились в двух точках 473/1705Ш и 473/1706Ш. Превышений предельно допустимого уровня не выявлено, шум носит непостоянный характер.

В период реконструкции акустическое воздействие ожидается при работе автотранспортной и строительной техники (непостоянные источники шума). В период эксплуатации шумовое воздействие ожидается от автотранспорта, системы вентиляции, кондиционирования здания.

Замеры напряженности электромагнитного поля проводились в точке 474/1707ЭМИ. Превышений нормативных значений не выявлено.

Эксплуатация объекта не приведет к существенному изменению физического воздействия на данную территорию и население близлежащей жилой застройки.

5.3. Социально-экономические аспекты

## 5.3.1 Социально-демографическая обстановка

Численность населения Казачинско-Ленского муниципального района на 01.01.2013 года составляла 17961 человек. Доля городского населения составляла 66,38 % (11922 человек), доля сельского населения - 33,62% (6039 человек).

В течение 2013 года в Казачинско-Ленском муниципальном районе по данным отдела записи актов гражданского состояния в районе зарегистрировано 251 рождений, что составило 76,06 % к соответствующему периоду прошлого года. Число умерших в районе в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 18 человек или на 7,79 % и составило 213 человека.

В 2013 году зарегистрировано 140 актов бракосочетания (105,26% к аналогичному периоду 2012 года). Количество разводов составило 88 (71,54% к уровню 2012 года).

## В таблице 5.5 приведены значения некоторых демографических характеристик за период с 2010 года по 2013 год.

## Таблица 5.5

| Показатели | Единица измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | чел. | 297 | 319 | 330 | 251 |
| Число умерших | чел. | 227 | 197 | 231 | 213 |
| Естественный прирост (убыль) населения | чел. | +70 | +122 | +99 | +38 |
| Количество браков | шт. | 137 | 150 | 133 | 140 |
| Количество разводов | шт. | 89 | 137 | 123 | 88 |

* Показатели по численности родившихся, умерших за 2013 год взяты по данным ЗАГСа, за 2010-2012 годы – по статистическим данным.

## В Казачинском сельском поселении по состоянию на 1 января 2015 года проживало 2677 человек.

## 5.3.2 Медико-биологические условия и заболеваемость

Уровень общей заболеваемости населения Иркутской области по данным обращаемости в лечебно-профилактические учреждения выше аналогичного показателя по Российской Федерации на 10,7%, а также выше на 3,2% в сравнении с Сибирским федеральным округом.

Рост показателя болезненности населения Иркутской области обусловлен в основном за счет классов:

- «Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» (на 8%);

- «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (на 7,2%);

- «Болезни кожи и подкожной клетчатки» (на 6,1%).

При это следует отметить снижение показателя болезненности по классу «Беременность, роды и послеродовой период» на 4,9%.

В структуре общей заболеваемости населения Иркутской области ведущее место занимают болезни органов дыхания – 24,5% (из них 80% - острые респираторные инфекции), на 2-ом месте болезни системы кровообращения – 12,6%, на 3-ем месте болезни костно-мышечной системы – 9%.

Основные причины смертности населения Иркутской области в 2013 г.:

- болезни системы кровообращения – 50,2 %;

- новообразования – 14,9 %;

- травмы, отравления, несчастные случаи – 13,8 %;

- болезни органов пищеварения – 5,5 %;

- инфекционные, паразитарные болезни – 4,4 %.

Эти же причины являются приоритетными и для населения трудоспособного возраста, но травмы и отравления занимают первое место.

Некоторые показатели функционирования и развития сферы здравоохранения в Казачинско-Ленском районе представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес врачей имеющих квалификационную категорию | % | 36 | 38 |
| Удельный вес работников, имеющих квалификационную категорию | % | 44 | 45 |
| Уровень обеспеченности населения врачами | Кол-во врачей на 10000 населения | 21,3 | 20,6 |
| Уровень младенческой смертности | Случаев на 1000 родившихся живыми | 3,6 | 12,0 |
| Уровень материнской смертности | Случаев на 1000 родившихся живыми | 0 | 0 |
| Преждевременная смертность | Случаев на 1000 чел. | 2,3 | 2,2 |
| Смертность в трудоспособном возрасте | Случаев на 1000 чел. | 7,6 | 7,3 |

В здравоохранении района работают 372 человека, из них врачей – 37, средних медицинских работников – 140. Показатель обеспеченности врачебными кадрами в районе составляет 21 на 10 тыс. населения, средний медицинский персонал – 74 на 10 тыс. населения, коэффициент совместительства составляет 0,64. Укомплектованность врачами составляет 57%. Средний возраст врачей 46,4 лет.

Лечебным учреждением Казачинско-Ленского муниципального района является МУЗ «Казачинско-Ленская ЦРБ» включающая в себя 2 отделения в п. Улькан, с. Казачинское и 13 фельдшерско-акушерских пункта.

6. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности

Воздействие строительных работ на атмосферный воздух

В двигателях внутреннего сгорания продолжительность горения мала и составляет доли секунды. При этом холодные стенки камеры сгорания в автомобиле не дают возможности топливу сгореть полностью. В результате образуются и выбрасываются в атмосферу продукты неполного сгорания, увеличивая количество углеводородов и угарного газа.

Топливо для двигателей внутреннего сгорания (бензин, дизельное топливо) состоит в основном из углеводородов: парафинов, циклопарафинов, ароматических. Бензин представляет собой смесь углеводородов разного строения фракций С4 – С12 (( 300 соединений). Дизельное топливо состоит из углеводородов с более высокой молекулярной массой. При полном сгорании топлива образуется углекислый газ и вода, выделяется теплота. На примере октана реакция горения имеет вид:

2С8Н16 + 25О2 ( 16СО2 + 18Н2О + Q

Двигатель внутреннего сгорания представляет собой пульсирующий химический реактор, предназначенный для преобразования тепловой энергии химической реакции в механическую энергию. Отработанные газы автомобильных двигателей содержат более 200 веществ, большинство из которых токсичны. Основными компонентами выхлопных газов автомобилей являются N2, О2, Н2О, СО2, СО, оксиды серы (преимущественно SО2), оксиды азота (NО, NО2), углеводороды, альдегиды, сажа, бенз(а(пирен.

Химический состав выхлопных газов зависит от типа двигателя, режима его работы и качества используемого топлива. По сравнению с выбросами карбюраторного двигателя выхлопы дизельного двигателя содержат больше оксидов азота и сажи, но меньше оксида углерода и несгоревших углеводородов. Неприятный запах, сопровождающий работу дизельного двигателя, обусловлен наличием оксидов азота и окисленных органических соединений. Наихудший режим по выбросу оксида азота соответствует повышенной и средней скорости, в то время как холостой ход и снижение скорости приводят к высоким выбросам углеводородов и оксида углерода. Количество SО2 в выхлопных газах зависит от содержания серы в топливе.

Полициклические ароматические углеводороды, входящие в состав газов автомобильных выхлопов, обладают канцерогенными свойствами, поэтому необходим строгий контроль за их содержанием. К ним относится бенз(а(пирен (С20Н12). Влияние на количество этих углеводородов в выхлопных газах оказывает не вид горючего, а характеристика двигателя, потребление горючего и режим работы. Считается, что выбросы дизельного топлива содержат больше канцерогенных веществ.

Большое значение имеет то, что выхлопные газы поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость ветра незначительна и газы плохо рассеиваются. Кроме того, основную массу выхлопа составляют тяжёлые газы, что также затрудняет их рассеивание.

Воздействие основных загрязнителей воздуха на живые организмы

Оксид углерода (II) – СО. Среднее время пребывания СО в атмосфере составляет примерно 6 месяцев. Это бесцветный, не имеющий запаха газ, поэтому его трудно обнаружить органами чувств. При поступлении в кровь СО конкурирует с кислородом за содержащиеся в эритроцитах молекулы гемоглобина, представляющие собой железосодержащий белок, который переносит кислород из лёгких к клеткам тканей организма, а углекислый газ от клеток обратно в лёгкие. Молекулы оксида углерода (II) присоединяются к гемоглобину в 210 раз легче, чем кислород. Гемоглобин, соединившийся с СО, называется карбоксигемоглобин. Он теряет способность переносить кислород из-за прочной связи с углекислым газом:

Hb + СО = HbСО

Гемоглобин, связанный с кислородом, образует оксигемоглобин:

Hb + О2 = HbО2

В присутствии СО происходит вытеснение кислорода из нестойкого комплекса оксигемоглобина и образование карбоксигемоглобина:

Hb О2 + СО = HbСО + О2

В атмосфере с большим содержанием оксида углерода (II) возможно наступление смерти от удушья (асфиксии). Ткани тела умирают от кислородного голодания. По этой причине СО при повышенной концентрации представляет собой смертельно опасный яд.

Влияние концентрации СО в воздухе на содержание карбоксигемоглобина в крови представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Содержание СО, мг/м3 | Доля карбоксигемоглобина в крови, % |
| --- | --- |
| 0 | 0,4 |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 1,6 |
| 20 | 2,9 |
| 30 | 4,1 |
| 40 | 5,4 |
| 45 | 6,0 |
| 50 | 6,6 |
| 60 | 7,8 |

Признаки отравления угарным газом при высоком содержании карбоксигемоглобина в крови представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| Концентрация СО в воздухе | Содержание HbСО в крови, % | Клинические симптомы |
| --- | --- | --- |
| млн – 1 | об.% |  |  |
| 60 | 0,006 | 10 | Ослабление зрения, лёгкая головная боль |
| 130 | 0,013 | 20 | Боли в голове и теле, утомляемость, временная потеря сознания |
| 200 | 0,020 | 30 | Потеря сознания, паралич, нарушение дыхания и жизнедеятельности |
| 660 | 0,066 | 50 | Полная потеря сознания, паралич, прекращение дыхания |
| 750 | 0,075 | 60 | В течение 1 часа наступает летальный исход |

Оксид углерода (II) опасен не только в высоких концентрациях, но и в низких. Он может быть причиной сердечных приступов. Исследования, проведённые с людьми, страдающими стенокардией, показали, что даже при уровне карбоксигемоглобина в крови 2% состояние больных стенокардией ухудшается, а при содержании его в количестве 3% приступы стенокардии начинаются быстрее и происходят дольше обычного. Причина заключается в том, что оксид углерода (II) уменьшает перенос кислорода к тканям, а ткань, которая особенно чувствительна к недостатку кислорода, – это миокард (сердечная мышца).

Таким образом, монооксид углерода представляет опасность для человека прежде всего потому, что может связываться с гемоглобином. Но он опасен также и тем, что участвует в образовании смога (дыма и тумана). Кроме того, СО может образовывать с металлами высокотоксичные соединения – карбонилы. Например, пентакарбонил железа Fe(CO)5 и тетракарбонил никеля Ni(CO)4, представляют собой летучие весьма ядовитые жидкости.

В общем случае растения реагируют на меньшие концентрации газообразных загрязнителей, чем животные. Оксид углерода (II) составляет исключение, он приносит вред растениям при значительно больших концентрациях, чем при действии на животных. По сравнению с другими газами, загрязняющими воздух, СО в меньшей степени участвует в метаболизме растений.

В природе происходят процессы связывания СО путём как окисления в СО2, так и диффузии в стратосферу с последующим превращением в СО2. Накоплению СО в атмосфере препятствуют высшие растения, водоросли и особенно микроорганизмы почвы. Высшие растения могут связывать СО с помощью аминокислоты серина, возможно также окисление СО в СО2. В почве некоторые микроорганизмы также либо частично переводят СО в органические соединения, либо окисляют его в СО2, поэтому почва играет особую роль в поглощении СО из атмосферы.

Оксид серы (IV) – SО2 (диоксид серы, сернистый газ или сернистый ангидрид).  Продолжительность жизни соединений серы в атмосфере колеблется от нескольких часов до 20 суток. Время пребывания SО2 в атмосфере в среднем исчисляется двумя неделями. Этот промежуток времени слишком мал, чтобы газ мог распространиться в глобальном масштабе. В атмосфере сернистый газ претерпевает ряд химических превращений, важнейшие из которых – окисление и образование кислот.

Естественные и антропогенные процессы окисления и горения веществ, содержащих серу, на 97% дают сернистый газ SО2, менее 3% серы окисляется до SО3. В атмосфере SО2  постепенно  окисляется кислородом воздуха до SО3:

SО2 + ½О2 ( SО3 + Q

Этому окислению способствуют оксиды и соли металлов (в основном Fe и Mn), содержащиеся в воздухе в виде пыли и играющие роль катализаторов, а также солнечный свет (фотохимическое окисление). Возможно окисление SО2 и озоном. Образовавшийся оксид серы (IV) сразу же реагирует с водяным паром, образуя серную кислоту:

SО3 + Н2О ( Н2SО4,

которая присутствует в воздухе в виде лёгкого тумана, состоящего из крошечных капель.

Для тропосферы установлено также образование серной кислоты в результате реакции SО2 с радикалом ОН(.

Сернистый газ может также вступать в реакцию с парами воды, например, в облаках, образуя сернистую кислоту, которая далее подвергается диссоциации:

SО2 + Н2О = Н2SО3 = Н+ + НSО3 – =2Н+ + SО3 2–.

Эта слабая, неустойчивая кислота, постепенно реагирует с кислородом воздуха, образуя серную кислоту:

2Н2SО3 + О2 = 2Н2SО4

До серной кислоты сернистая кислота может окисляться также озоном и пероксидом водорода.

Таким образом, серная кислота в воздухе образуется двумя путями. В сухом воздухе образуется главным образом SО3 и затем Н2SО4, а при высокой влажности сначала образуется Н2SО3, которая потом окисляется до Н2SО4.

При сжигании угля наряду с оксидами серы образуются также оксиды кальция и железа. Далее оксиды этих металлов вступают в реакцию с атмосферной серной кислотой с образованием твёрдых частиц сульфатов кальция и железа (II) и (III):

СаО + Н2SО4 ( СаSО4 + Н2О;

FeО + Н2SО4 ( FeSО4 + Н2О;

Fe2О3 + 3Н2SО4 ( Fe2(SО4)3 + 3Н2О.

Если в атмосфере содержится аммиак, то серная кислота вступает с ним во взаимодействие с образованием гидросульфата и сульфата аммония.

Во время переноса диоксид серы и образуемые им кислоты могут быть нейтрализованы только в том случае, если в воздухе находится пыль, содержащая гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Однако в результате нейтрализации лишь небольшая доля SО2  удаляется из атмосферы. Атмосфера очищается от SО2  и других кислотных газов главным образом при вымывании их дождём или снегом, а также при их «сухом» осаждении, т.е. в виде самого газа или газа, адсорбированного на мельчайших частицах пыли. Сухая часть загрязнений, на которую может приходиться 2/3 всех осадков серы, обычно выпадает в непосредственной близости от источника выброса либо на незначительном удалении от него.

На человека SО2  действует, прежде всего, как раздражитель слизистой оболочки дыхательных путей, вызывая сильный кашель. У взрослых здоровых людей эти симптомы появляются только при концентрациях 5 млн –1 (13 мг/м3). Однако примерно 10% населения обладают повышенной чувствительностью к SО2, у людей этой группы уже кратковременное воздействие SО2 при концентрации 1,3 мг/м3 вызывает спазмы дыхательных путей, и требуется немедленное медицинское вмешательство.

Физиологическое воздействие SО2 на организм человека в первую очередь связано с образованием Н2SО3 на влажной слизистой бронхов. В тяжёлых случаях может возникнуть отёк лёгких. При длительном воздействии сернистого газа пропадает чувствительность к запахам и вкусам. В организме человека Н2SО3 окисляется в Н2SО4 и выводится через почки.

Диоксид серы опасен для здоровья людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Установлена прямая зависимость между концентрацией SО2 в воздухе и частотой заболевания населения хроническим бронхитом:

У = 14,5х – 1,3,

где у – число человек, заболевших бронхитом, %; х – концентрация SО2 в воздухе, мг/м3.

Из приведённой зависимости следует, что при концентрации SО2 в воздухе 0,5 мг/м3 заболеваемость бронхитом составит около 6%, при концентрации 1,0 мг/м3 заболеваемость возрастает до 13,2%, при 5 мг/м3 – до 71,2%, а при концентрации 6,8 мг/м3 почти всё население заболеет бронхитом.

По статистике, при повышенной концентрации пыли токсическое действие SО2 проявляется значительно сильнее, чем в воздухе, свободном от пыли. Синергизм совместного действия пыли и диоксида серы объясняется адсорбцией молекул SО2 на мельчайших частицах пыли, которые могут глубоко проникать в чувствительные альвеолы лёгких, в результате чего воспалительные процессы не ограничиваются слизистой оболочкой бронхов.

Для высших животных SО2 также является раздражителем дыхательных путей, однако систематических наблюдений по этому поводу значительно меньше.

Действие SО2 на растения. Чувствительность растений к токсическому воздействию SО2 проявляется при меньших его концентрациях, чем у животных.

Классификация действия атмосферных загрязнителей на растения (по Р. Гудериану, 1979 г.) представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| Клетка | Ткань или орган | Организм | Экосистема |
| --- | --- | --- | --- |
| Поглощение загрязнителя Изменение клеточной среды Действие на ферменты и метаболиты Изменения клеточных органелл и метаболизма Нарушение путей обмена веществ Изменение клеток Разрушение и гибель клеток | Поглощение или осаждение загрязнителя Изменение ассимиляции, дыхания или транспирации Изменения в росте и развитии Хлороз, некроз Гибель или отмирание растений | Поглощение или осаждение загрязнителя Изменение роста Повышение восприимчивости к биотическим и абиотическим факторам Снижение продуктивности и качества урожая Гибель растений | Накопление загрязнителя в растениях и других компонентах экосистемы, таких как почва, поверхностные и грунтовые воды Вредность для потребителя как результат накопления Изменение видового состава, также связанные со сдвигами в межвидовой борьбе Нарушение биогеохимических циклов Нарушение стабильности и уменьшение способности к саморегуляции Распад древостоев и ассоциаций Расширение лишённых растительности зон (опустошение) |

Поглощение SО2 растениями сопряжено с нарушением их жизнедеятельности, в частности процесса фотосинтеза и некоторых других энергетических процессов. Поглощение растениями газообразных загрязнителей связано с растворимостью газов в водной плёнке на поверхности мезофильных клеток (мезофилл – основная ткань листьев растений, состоящая из живых клеток, содержащих зелёный пигмент хлорофилл, который поглощает солнечную энергию и трансформирует её в химическую энергию органических веществ). Растворение газов обычно влечёт за собой ионизацию, поэтому в процессах метаболизма растений могут также участвовать ионы. При поглощении  SО2 в клетках образуется сернистая кислота, которая диссоциирует на ионы НSО3 –  и SО3 2– .

Небольшие дозы SО2 вызывают открытие устьица листа, при высоких дозах, напротив, происходит их закрытие. Высокие концентрации и длительное воздействие SО2 вызывают серьёзные повреждения растений и наносят им ущерб, под которым понимаются все последствия, снижающие хозяйственную ценность или направление использования растений.

|  |  | Повреждения. Все реакции на загрязнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ущерб от влияния на хозяйственную деятельность |  |  |
| Экономическая оценка Количество: рост и урожай. Качество: внешний вид, ценные компоненты Количество и качество продуктов питания или корма |  | Экологическое значение Планетарная роль растительного покрова: - постоянный компонент экосистем; - поддержание нормальных водных и климатических условий; - защита от ветровой и водной эрозии; - защита от атмосферного и шумового загрязнений |  | Эстетическое значение Декоративные растения для садов и парков |

Рис 5. Действие загрязнителей воздуха на хозяйственную ценность растений

Исследования по влиянию концентрации SО2 и времени его воздействия показали, что повреждение растений в большей степени зависит от концентрации, чем от времени. Если в единицу времени поглощается мало диоксида серы, то он может успеть окислиться и в определённых пределах подвергнуться восстановлению и нейтрализации без появления повреждений растения. Токсичность значительно уменьшается при окислении сульфита в сульфат.

Главную опасность для растительности представляет хроническое воздействие низких концентраций SО2, сопровождающееся появлением хлороза листьев. Кратковременное воздействие высоких концентраций, вызывающих разрушение мезофилла и некроз листьев, встречается нечасто.

Физиологическое действие SО2 на растения обусловлено тем, что в растительных клетках в результате реакции с водой образуется сернистая кислота Н2SО3, которая диссоциирует с образованием гидросульфит-ионов НSО3 –. Далее в результате ряда биохимических превращений происходит поражение мембран хлоропластов и обесцвечивание хлорофилла – листья желтеют. Кроме того, ион НSО3 – нарушает деятельность ряда ферментов, понижая их активность. При наличии значительных повреждений перенос вещества между мембранами нарушается, в результате чего проявляются некрозы листьев. Токсическое действие SО2 сильнее проявляется в темноте, чем на свету. Это связано с тем, что на свету НSО3 –  в хлоропластах превращается в органически связанные группы SН –, которые являются строительным компонентом аминокислот. В результате SО2, концентрация которого сначала была близка к токсической, в какой-то степени оказывается даже полезным для растительного организма.

Видимым симптомам повреждения могут предшествовать различные реакции на уровне клеток и органов, которые классифицируются как скрытые повреждения (функциональное повреждение растения под воздействием загрязнителя воздуха без видимых проявлений этого воздействия). Загрязнитель может вызвать торможение роста, уменьшение урожая без видимых морфологических изменений.

Зависимость степени повреждения еловых насаждений от концентрации SО2 в воздухе и содержания серы в хвое (по Р. Гудериану, 1979) представлена в таблице 6.4.

Таблица 6.4

| Степень повреждения | Средняя концентрация SО2, мг/м3 | Среднее содержание серы в хвое, % |
| --- | --- | --- |
|  | в течение года | в период роста | во время зимы |  |
| Без видимых повреждений | 0,015 | 0,005 | 0,030 | 0,1 |
| Слабое повреждение, некоторое снижение ассимиляции | 0,025 – 0,035 | 0,01 – 0,02 | 0,05 – 0,06 | 0,135 |
| Среднее повреждение, значительное снижение ассимиляции, отдельные случаи гибели деревьев | 0,03 – 0,04 | 0,02 – 0,03 | 0,05 – 0,07 | 0,165 |
| Сильное повреждение, значительное снижение ассимиляции, изреженность древостоя вследствие гибели деревьев | 0,05 – 0,07 | 0,02 – 0,05 | 0,07 – 0,09 | 0,240 |
| Гибель деревьев всех возрастных групп | 0,07 – 0,09 | 0,04 – 0,07 | 0,1 – 0,2 | 0,320 |

Сильные повреждения сосновых насаждений по сравнению с еловыми наблюдаются при более высоких концентрациях SО2 – порядка 0,18 мг/м3 воздуха. Устойчивые виды растений повреждаются только при концентрации SО2 2 мг/м3. Если SО2 действует на растения в сочетании с другими атмосферными загрязнителями, то преобладают аддитивные и синергетические эффекты. В то же время растения обладают малой способностью к детоксикации поглощённых загрязнителей. Это связано с недостатком продолжительных периодов, свободных от загрязнителей, а также с накоплением загрязнений в растениях и почве.

Степень опасности для отдельных групп растений при хроническом воздействии SО2 представлена в таблице 6.5.

Таблица 6.5

| Виды растений | Степень опасности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сельскохозяйственные культуры |
| Злаковые, включая кукурузу | ++ |
| Бобовые (клевер, люцерна) | +++ |
| Крестоцветные, подсолнечник | + |
| Картофель | + |
| Свёкла, капуста | + |
| Кормовые растения (для зелёного корма, сена и силоса) |
| Виды зерновых злаков и злаковых трав | ++ |
| Кормовые бобовые, включая клевероподобные кормовые растения | +++ |
| Крестоцветные и подсолнечник | + |
| Виды листовой и кормовой капусты | + |
| Овощи |
| Крестоцветные | + |
| Бобовые | +++ |
| Зонтичные | + |
| Маревые | ++++ |
| Тыквенные | + |
| Сложноцветные | +++ |
| Паслёновые | + |
| Лилейные | + |
| Луга и пастбища |
| Злаковые | ++ |
| Клевероподобные растения | +++ |
| Плодовые |
| Семечковые плоды | ++++ |
| Косточковые плоды | ++ |
| Ягоды (кроме клубники), грецкий орех | +++++ |
| Лещина | +++ |
| Виноград | +++ |
| Клубника | + |
| Леса и лесные культуры |
| Пихта, ель, сосна Веймутова | +++++ |
| Сосна австрийская, туя, тисс, кипарисовик, можжевельник, лиственные деревья | +++ |
| Декоративные растения |
| Лилейные, касатиковые, амарилисовые | + |
| Лютиковые, розовые | ++ |
| Мотыльковые | +++ |
| Гераниевые | + |
| Аралиевые | + |
| Гвоздичные | ++ |
| Вересковые | + |
| Сложноцветные | + |

Под влиянием SО2 может происходить сильное подкисление почв. Для снижения кислотности и поддержания рН (водородного показателя) в оптимальных для растений пределах необходимо достаточное количество кальция. Кроме того, он повышает устойчивость растений к SО2 и НF.  У определённых растений оптимальная обеспеченность азотным питанием снижает поглощение этих загрязнителей. Калий также увеличивает устойчивость растений, уменьшает степень их повреждения, особенно в случае воздействия SО2.

Оксиды азота (NO и NO2).  Диоксид азота NO2 сохраняется в атмосфере лишь несколько суток. Средняя продолжительность жизни в атмосфере соединений азота составляет около 4 суток. Доля осаждений по сравнению с эмиссией (выбросами, поступлениями в атмосферу) ещё более незначительна, чем для соединений серы. Это объясняется тем, что оксиды азота, вступая в разнообразные химические реакции, дольше остаются в атмосфере и переносятся на большие расстояния от источника, чем соединения серы.

| Сжигание топлива |  | Монооксид азота NO |  | Диоксид азота NO2 |  | Азотистая кислота НNO2 (неуст.) | + | Азотная кислота НNO3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Солнечный свет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство НNO3, взрывчатых веществ |  |  |  |  |  |  |  |  | Карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов |  |  |  |  |  | Аммиак NН3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты и нитраты щелочных и щелочноземельных металлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микробиологические процессы в почве |  | Оксид азота (I) N2O |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитрат аммония NН4NO3 |

Рис. 6. Химические превращения оксидов азота в атмосфере

(без учёта образования фотохимического смога)

Воздействие оксидов азота, озона и других фотохимических окислителей на человека. Оксид азота NO и диоксид азота NO2 в атмосфере встречаются вместе, поэтому чаще всего оценивают их совместное воздействие на организм человека. Только вблизи от источника выбросов отмечается высокая концентрация NO. При сгорании топлива в ДВС используемой техники примерно 90% оксидов азота образуется в форме монооксида азота. Однако в ходе химических реакций большая часть NO превращается в NO2 – гораздо более опасное соединение.

При вдыхании NO связывается с гемоглобином, образуя нестойкое нитрозосоединение, которое быстро переходит в метгемоглобин, при этом Fe2+ переходит в Fe3+. Ион Fe3+ не может обратимо связывать О2 и таким образом выходит из процесса переноса кислорода. Концентрация метгемоглобина в крови 60 – 70% считается летальной, но на открытом воздухе её достижение невозможно.

NO2 представляет собой бурый, обладающий характерным неприятным запахом газ. Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Его вдыхание может привести к серьёзному отравлению. Диоксид азота вызывает сенсорные, функциональные и патологические эффекты.

К сенсорным эффектам можно отнести обонятельные и зрительные ответы организма на воздействие NO2. Даже при малых концентрациях, составляющих 0,23 мг/м3 (это порог обнаружения NO2), человек ощущает присутствие этого газа. Однако способность обнаруживать диоксид азота пропадает после 10 минут вдыхания (то есть NO2 ослабляет обоняние), но при этом ощущается сухость и першение в горле. Кроме того, диоксид азота ослабляет ночное зрение – способность глаз адаптироваться к темноте. Этот эффект наблюдается при концентрации 0,14 мг/м3.

Функциональным эффектом, вызываемым диоксидом азота, является повышенное сопротивление дыхательных путей. Иными словами, NO2 вызывает увеличение усилий, затрачиваемых на дыхание. Эта реакция наблюдалась у здоровых людей при концентрации NO2 в четыре раза ниже порога обнаружения – 0,056 мг/м3. Люди с хроническими заболеваниями лёгких испытывают затруднённость дыхания уже при концентрации 0,038 мг/м3.

Патологические эффекты проявляются в том, что NO2 делает человека более восприимчивым к патогенам, вызывающим болезни дыхательных путей. У людей, подвергшихся воздействию высоких концентраций диоксида азота, чаще наблюдаются катар верхних дыхательных путей, бронхиты, круп и воспаление лёгких. Кроме того, попадая в организм человека, NO2 при контакте с влагой образует азотистую и азотную кислоты, которые разъедают стенки альвеол лёгких. При этом стенки альвеол и кровеносных капилляров становятся настолько проницаемыми. Что пропускают сыворотку крови в полость лёгких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух. Образуя пену, препятствующую дальнейшему газообмену. Возникает отёк лёгких, который может привести к смерти.

Длительное воздействие оксидов азота вызывает расширение клеток в корешках бронхов (тонких разветвлениях воздушных путей альвеол), ухудшение сопротивляемости лёгких к бактериям, а также расширение альвеол.

Воздействие фотохимических окислителей на растения. Оксиды азота могут воздействовать на растения тремя путями: прямым контактом с растениями, через образующиеся в воздухе кислотные осадки и косвенно – путём фотохимического образования таких окислителей, как О3 и ПАН:

NO2  NO + О(;

О( + О2 + М ( О3 + М, где М – инертные частицы;

О3 + NO (  О2 + NO2.

В присутствии углеводородов (CхНу) монооксид азота реагирует с ними. Результаты этого взаимодействия с экологической точки зрения очень опасны, так как образуются очень агрессивные и токсичные органические соединения – пероксиацилнитраты (ПАН). Кроме того, монооксид азота таким образом связывается, остаётся меньше возможности для его реакции с озоном, в результате чего происходит накопление озона. Озон, вступая в реакцию с углеводородами, тоже образует вредные соединения – альдегиды.

Прямое воздействие NOх на растения определяется визуально по пожелтению или побурению листьев и игл, происходящему в результате окисления хлорофилла. Окисление жирных кислот в растениях, происходящее одновременно с окислением хлорофилла, приводит к разрушению мембран и некрозу. Образующаяся при этом в клетках азотистая кислота НNO2 оказывает мутагенное действие.

Отрицательное биологическое воздействие NOх на растения проявляется в обесцвечивании листьев, увядании цветков, прекращения плодоношения и роста. Такое действие объясняется образованием кислот при растворении оксидов азота в межклеточной и внутриклеточной жидкостях.

Нарушения роста растений при воздействии NO2 наблюдаются при концентрациях 0,35 мг/м3 и выше. Это значение является предельной концентрацией. Опасность повреждения растительности диоксидом существует только в больших городах и промышленных районах, где средняя концентрация NO2 составляет 0,2 – 0,3 мг/м3. Растения по сравнению с человеком более устойчивы к воздействию чистого NO2. Это объясняется  особенностями усвоения NO2, который восстанавливается в хлоропластах и в качестве NН2 –группы входит в аминокислоты. При концентрации 0,17 – 0,18 мг/м3 оксиды азота используются растениями в качестве удобрений.

Разрушительное действие NO2 на растения усиливается в присутствии диоксида серы SО2. Эти газы обладают синергизмом, и в атмосфере часто присутствуют вместе. В то время как действие одного NO2 многие растения переносят в концентрациях до 0,35 мг/м3, в присутствии SО2 такое же количество NO2  может причинить им ущерб.

Озон и пероксоацилнитраты (ПАН) – сильные окислители. Они оказывают влияние на метаболизм, рост и энергетические процессы в растениях, ингибируя многие ферментативные реакции, например синтез гликолипидов, полисахаридов стенок клетки, целлюлозы и др. О3 и ПАН влияют на фотосинтез, вызывая уменьшение фиксации СО2 и уменьшение количества хлорофилла, подавляют и другие энергопроцессы.

Аэрозоли. Частицы пыли, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии, образуют аэрозоли, представляющие собой дисперсные системы с газообразной дисперсной средой. Размеры твёрдых частиц пыли составляют более 10 мкм, из-за этого они быстро оседают на поверхность. Грубодисперсные аэрозоли (с крупными частицами) неустойчивы в связи с большой скоростью седиментации, которая преобладает над броуновским движением; такие аэрозоли переносятся в воздухе преимущественно ветром.

Влияние пыли на растения. Содержащаяся в воздухе пыль может оседать на листья и стебли растений. Пыль удерживается на растениях тем прочнее, чем гуще волоски (трихомы) на поверхности листа. Гигроскопическая пыль может высасывать из листьев воду через эпидермис и таким образом понижать степень гидратации цитоплазмы, необходимую для нормального обмена веществ. Негигроскопическая пыль влияет на процесс фотосинтеза. Отложения пыли на растениях сильно отражают солнечный свет в спектральной области 400 – 750 нм и тем самым препятствуют нормальному осуществлению фотосинтеза.

Поглощая инфракрасное излучение, пыль способствует перегреву листьев. Таким образом, во время летней жары нормальный водный режим может быть нарушен, и перегрев приведёт к снижению активности ферментов фотосинтеза.

Во время дождей происходит частичное освобождение растений от осевшей пыли.

Таким образом, выделение вышеперечисленных загрязняющих веществ техникой, используемой при строительстве жилого дома, может оказать широкий спектр негативных воздействий на компоненты окружающей среды.

В настоящей проектной документации были определены максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух оборудованием, задействованным на строительстве рассматриваемого объекта.

В Приложении 3 приведены графические результаты расчётов рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ во время реконструкции Дома культуры.

Графические результаты расчётов выполнены с использованием программы «УПРЗА ЭКОЛОГ» вариант «Стандарт» с учётом влияния застройки, версия 3.1, которая реализует положения (Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)( Госкомгидромета.

Величина критерия целесообразности расчётов (() принята 0,1.

В соответствии с ОНД-86 при определении значения (T ((С) температура окружающего атмосферного воздуха во время строительства объекта принята равной средней максимальной температуре наиболее жаркого месяца года.

В каждой расчётной точке рассчитывалась максимальная по направлениям и скоростям ветра концентрация поллютантов. Перебор скоростей ветра при этом осуществлялся в пределах 0,5 м/с - U* по алгоритму, заложенному в «УПРЗА Эколог».

Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1(.

Расчёты загрязнения атмосферы выполнены с учётом режима загрузки оборудования и источников загрязнения атмосферы (ИЗА), а также с учётом фиксирования наиболее неблагоприятных сочетаний одновременно работающего оборудования.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами строительной техники, анализировались на ближайшей территории района размещения объекта.

Расчет выполнен в «локальной» системе координат. Для расчета на период строительства и эксплуатации принята расчётная площадка шириной 340 м. Шаг сетки равен 19 м. Координаты расчётной точки приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 5159244,00 | 828751,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |

В таблице 6.7 представлены расчётные максимальные концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК во время выполнения строительных работ.

Таблица 6.7

| Загрязняющее вещество | Класс опасности | ПДК в воздухе населённых мест, мг/м3 | Расчётные максимальные концентрации в долях от ПДК на границе жилой зоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периоды реконструкции |
|  |  |  | подготовительный период | строительство зала | благоустройство |
| Железа оксид/ 0123 | 3 | 0,4* | – | 0.02 | – |
| Марганец и его соед./ 0143 | 2 | 0,01 | – | 0.09 | – |
| Азота диоксид/ 0301 | 3 | 0,2 | 0.65*** | 0.96*** | 0.72*** |
| Азота оксид/ 0304 | 3 | 0,4 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| Углерод (сажа)/ 0328 | 3 | 0,15 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| Сера диоксид/ 0330 | 3 | 0,5 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| Углерод оксид/ 0337 | 4 | 5 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| Ксилол/ 616 | 3 | 0.2 | – | 0.10 | – |
| Керосин/ 2732 |  | 1.2** | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| Уайт-спирит/ 2752 |  | 1** | – | 0.01 | – |
| Углеводороды предельные (С12 – С19)/ 2754 |  | 1** | – | 0.31 | 0.31 |
| Пыль неорган. / 2908 | 3 | 0,5 | 0.79 | 0.71 | 0.13 |

*среднесуточная ПДК*10

** ОБУВ

*** с учётом фонового загрязнения

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что во время реконструкции объекта максимальные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе жилой зоны удовлетворяют условию СМ ( 1,0 ПДК.

При эксплуатации зрительного зала ИЗА на балансе учреждения отстствуют.

Расчёт платы за загрязнение окружающей природной среды выполнен в соответсвии с Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. №344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (с изменениями от 1 июля 2005 г.)

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу произведён путём умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

Пн атм =  Снi атм Мi атм при Мi атм ( Мнi атм   где:

i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, …n);

Пн атм - плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих предельно-допустимые нормативы выбросов (руб.);

Снi атм - ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в пределах допустимых нормативов выбросов (руб.);

Мi атм - фактический выброс 1-го загрязняющего вещества (т);

Мнi атм - предельно допустимый выброс i-го загрязняющего вещества (т).

Снi атм = Нбнi атм Кэ атм, где:

Нбнi атм - базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в размерах, не превышающих предельно допустимые нормативы выбросов (руб.);

Кэ атм - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе = 1,4.

Кб - коэффициент, установленный для Байкальской природной территории = 2,0.

Таблица 6.8

| Наименование показателей | Количество выбросов, т/год | Произведение экологических коэффициентов | Норматив платы за выбросы 1 т загрязняющих веществ, руб. | Величина платы за выбросы загрязняющих веществ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ки* | 2016 |
| Реконструкция объекта |
| Железа оксид | 0.003 | 2.8 | 52 | 2.07 | 0.90 |
| Марганец и его соединения | 0.00035 | 2.8 | 2050 | 2.56 | 5.14 |
| Азота диоксид | 0.43694 | 2.8 | 52 | 2.56 | 162.86 |
| Азота оксид | 0.071053 | 2.8 | 35 | 2.56 | 17.83 |
| Углерод (сажа) | 0.038031 | 2.8 | 80 | 2.07 | 17.63 |
| Сера диоксид | 0.014209 | 2.8 | 21 | 2.07 | 1.73 |
| Углерод оксид | 0.33093 | 2.8 | 0.6 | 2.56 | 1.42 |
| Ксилол | 0.0065 | 2.8 | 11.2 | 2.56 | 0.52 |
| Углеводороды (керосин) | 0.11406 | 2.8 | 2.5 | 2.56 | 2.04 |
| Уайт-спирит | 0.0048 | 2.8 | 2.5 | 2.56 | 0.09 |
| Углеводороды предельные (С12 – С19) | 0.000957 | 2.8 | 5 | 2.07 | 0.03 |
| Пыль SiО2 70-20% | 0.0396 | 2.8 | 21 | 2.56 | 5.96 |
| Всего | 216.16 |

* Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1219

Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум при работе дорожно-строительной техники.

Биологическое действие шумов

Шум, являясь общебиологическим раздражителем, может влиять на все органы и системы организма, вызывая разнообразные физиологические изменения. Проявления ущерба здоровью могут быть условно подразделены на специфические, наступающие в звуковом анализаторе, и неспецифические, возникающие в других органах и системах. Основная роль в развитии болезни и, в первую очередь, в поражении органа слуха, принадлежит интенсивности шума.

Изменения в центральной нервной системе наступают значительно раньше, чем нарушения в звуковом анализаторе. Шум, воздействуя как стресс-фактор, вызывает изменение реактивности центральной нервной системы, следствием чего являются расстройства регулируемых функций органов и систем организма.

Кроме интенсивности особенности биологического действия шума определяет его спектр. Более неблагоприятное влияние оказывают высокие частоты (выше 1000 Гц, по сравнению с низкими – 31,5-125 Гц). К биологически более агрессивному шуму относят и импульсный шум, возникающий от ударных процессов (погрузка, грохочение и др.).

Орган слуха выполняет две функции: обеспечивает организм сенсорной информацией, что позволяет ему приспособиться к окружающей обстановке, и обеспечивает самосохранение, т.е. противостоит повреждающему действию акустического сигнала. В условиях шума обе эти функции вступают в противоречие. С одной стороны, слух должен обладать высокой разрешающей чувствительностью к несущим информацию сигналам, с другой, с целью приспособления к шуму, слуховая чувствительность должна снижаться. Исходя из этого, организм вырабатывает «компромиссное решение», выражающееся в виде снижения слуховой чувствительности, временного смещения порога слуха (ВСП), т.е. «внутренней» адаптации организма в целом.

Механизм развития тугоухости при действии шумов сложен. При этом временное понижение слуха превращается в постоянное, диагностируемое, как нейросенсорная профессиональная тугоухость. Шум способствует также более быстрому развитию утомления, что, в свою очередь, ведет к снижению производительности труда, способствует повышению общей и профессиональной заболеваемости и травматизма.

Результаты многолетних клинических наблюдений и обследований больших групп рабочих дают основание считать шумовую болезнь самостоятельной формой профессиональной патологии. Шумовая болезнь – это общее заболевание организма с преимущественным поражением органа слуха, центральной нервной и сердечнососудистой систем. (СанПиН 2.2.3.570-96. Гигиенические требования к предприятиям угольной промышленности и организации работ(.

Необходимо иметь в виду, что шум строительных машин носит временный характер и, к тому же, непостоянен в течение дня. Шумовое воздействие сводится к минимуму за счет правильных методов организации проведения работ.

Для борьбы с шумом от строительных площадок необходим комплексный подход, включающий планировочные, технологические, конструктивные, организационные, административные мероприятия на всех стадиях строительства.

Технические средства борьбы с шумом используются в 3 главных направлениях - устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике, ослабление шума на путях передачи и непосредственная защита работающего или группы рабочих, испытывающих воздействие шума.

Максимальный уровень шума при работе экскаватора и автосамосвала (93 дБА) значительно превысит нормативный уровень (55 дБ для дневного времени суток).

Тем не менее, необходимо учитывать, что шум строительных машин носит временный характер и, к тому же, непостоянен в течение дня. Шумовое воздействие сводится к минимуму за счет правильных методов организации проведения работ.

Для борьбы с шумом от строительных площадок необходим комплексный подход, включающий планировочные, технологические, конструктивные, организационные, административные мероприятия на всех стадиях строительства.

Технические средства борьбы с шумом используются в 3 главных направлениях - устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике, ослабление шума на путях передачи и непосредственная защита работающего или группы рабочих, испытывающих воздействие шума.

В настоящем разделе проектной документации для снижения шума во время выполнения строительных работ намечается выполнение следующих мероприятий:

- применение акустических экранов, отгораживающих источники шума;

- расстановка работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

- неодновременная работа задействованного оборудования.

Работы в ночное время вести запрещается.

Воздействие на окружающую среду при складировании (утилизации) отходов

Временное накопление отходов на строительной площадке до их вывоза на полигон ТБО или до передачи специализированным организациям осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Поверхность площадки для временного накопления отходов имеет искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (ж/б плиты, которые демонтируются и используются на других строительных площадках).

Схема операционного движения отходов

Строительство объекта

Все образующиеся отходы в количестве:

- отходы IV класса опасности – 1.4573 т/период строительства;

- отходы V класса опасности – 16.6459 т/период строительства намечается вывозить на «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе».

Характеристика отходов, образующихся во время строительства объекта и способов их удаления, представлена в таблице 6.9.

Таблица 6.9

| Наименование отходов | Место образования отходов | Код, класс опасности отходов | Физико-химическая характеристика отходов (состав, содержание элементов, состояние, вес) | Периодичность образования отходов | Количество отходов (всего) | Обращение с отходами | Способ удаления, складирования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | т/год | Передано другим предприятиям т/год | Заскладировано в накоп., на полигонах т/год |  |
| Реконструкция Дома культуры |
| Мусор от офисных и бытовых помещ.организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | строительная площадка | IV | твёрдые нерастворимые: бумага, картон - 12%; текстиль - 8%; кожа, резина - 10%; дерево - 7%; полимерные матер. - 15%; кости - 2%; стекло - 9%; металл - 10%; строит. мусор -10% | ежедневно (постоянно) | 5.78 | 1.33 |  | 1.33 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, в мет. контейнере |
| Отходы битума нефтяного | строительная площадка | IV | масла нефтяные -50%; смола нефтяная - 11%; асфальтены -33%; асфальтогеновые кислоты и ангидриды - 6% [22, 23] | периодически (при выполнении строительных работ) | 0.09 | 0.1073 |  | 0.1073 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, в мет. ёмкости на асф. площ-ке |
| Отходы толи | строительная площадка | IV | твёрдые: песок – 5 %; толь – 95 % | периодически (при выполнении строительных работ) |  | 0.006 |  | 0.006 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, в мет. контейнере |
| Отходы линолеума незагрязненные | строительная площадка | IV | твёрдые: поливинилхлорид - 35,1 %; диоктилфталат - 22,4 %; хлорпарафин - 4,0 %; мел - 35,6 %; свинца (II) стеарат - 2,9 % | перио-дически (при отделке поме-щений) |  | 0.014 |  | 0.014 | вывоз автотра-нспортом испол-нителя на полигон ТБО, в контей-нере |
| Итого | IV | 1.4573 |  | 1.4573 |  |
| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | строительная площадка | V | твёрдые: цемент, кварцевый песок, гранитный щебень, гравий и др. | периодически (при выполнении строительных работ) | 5.807 | 14.519 |  | 14.519 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, на площ-ке |
| Лом строительного кирпича незагрязненный | строительная площадка | V | твёрдые: кремнезём - 33%; глинозём - 36%; вода - 9%; CaSiO3 - 12%; MgSiO3 - 10% | периодически (при выполнении строительных работ) | 0.015 | 0.0255 |  | 0.0255 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, на площ-ке |
| Лом черепицы, керамики незагрязненный | строительная площадка | V | твёрдые: керамика – 100% | периодически (при выполнении строительных работ) |  | 0.0084 |  | 0.0084 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, на площ-ке |
| Обрезь натуральной чистой древесины | строительная площадка | V | клетчатка (целлюлоза) - 58%; вода - 20%; пентоза - 2%; лигнин - 18%; воск (липиды) - 1%; жир растительный - 1% | периодически (при выполнении строительных работ) | 0.998 | 0.7488 |  | 0.7488 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, на площ-ке |
| Отходы цемента в кусковой форме | строительная площадка | V | портландцементный клинкер - 60-65%; глиноземистый шлак - 5-7%; двуводный гипс (CaSO4*2H2O) - 4-10%; гидравлическая добавка - 20-25% | периодически (при выполнении строительных работ) | 0.038 | 0.0532 |  | 0.0532 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, на площ-ке |
| Лом и отходы стальные несортированные | строительная площадка | V | твёрдые: марганец - 0,42%; железо металлическое - 94,98%; углерод - 4,6% | периодически (при выполнении строительных работ) |  | 1.202 |  | 1.202 | сдача на предпр. Вторчермета накопление на площ-ке, орган. для размещения мет. контейнера |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | строительная площадка | V | твёрдые: марганец - 0,42%; железо металлическое - 93,48%; железа оксид - 1,5%, углерод - 4,6% | периодически (при выполнении сварочных работ) |  | 0.089 |  | 0.089 | сдача на предпр. Вторчермета, накопление в ящике на площ-ке, орган. для размещения мет. контейнера |
| Итого | V | 16.6459 |  | 16.6459 |  |

Характеристика отходов, образующихся во время эксплуатации здания, и способов их удаления представлена в таблице 6.10.

Схема операционного движения отходов

Эксплуатация здания

Отходы, вывозимые на полигон ТБО:

- мусор и смёт уличный – 12.785 т/год;

- отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий – 7.5 т/год

Данные виды отходов вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Таблица 6.10

| Наименование отходов | Место образования отходов | Код, класс опасности отходов | Физико-химическая характеристика отходов (состав, содержание элементов, состояние, вес) | Периодичность образования отходов | Количество отходов (всего) | Обращение с отходами | Способ удаления, складирования отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/год | т/год | Передано другим предприятиям т/год | Заскладировано в накопителях, на полигон. т/год |  |
| Эксплуатация объекта |
| Мусор и смёт уличный | Покрытия территории | IV | сыпучие: полиэтилен – 24,0%; бумага – 19,0%; песок, земля – 35,46%; листья, трава – 10,%; древесина – 2,4%; стекло – 3,3%; алюминий – 2,7%; железо – 1,6%; ткань – 1,5%; нефтемасла – 0,04% | постоянно |  | 12.785 |  | 12.785 | вывоз на полигон ТБО, в мет. контейнере |
| Итого | IV | 12.785 |  | 12.785 |  |
| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | Помещения здания | V | смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий. Бумага и древесина – 60 %; пластмасса – 12 %; пищевые отходы – 10 %; текстиль – 7 %; стеклобой – 6%; металлы – 5 % | постоянно | 50 | 7.5 |  | 7.5 | вывоз автотранспортом исполнителя на полигон ТБО, в мет. контейнере |
| Итого | V | 7.5 |  | 7.5 |  |

Расчёт количества образующихся отходов приведён в Приложении 4 к настоящим материалам ОВОС.

Характеристика временного накопления отходов

ТБО и отходы, складируемые вместе с ними

Для временного размещения бытовых отходов на территории объекта на асфальтированной поверхности устанавливаются металлические контейнеры. Отходы и мусор собирают в пластиковые пакеты и хранят на контейнерной площадке в баках и контейнерах. По мере накопления данные виды отходов будут вывозиться на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами

Для предотвращения или минимизирования воздействия на окружающую среду образующихся отходов предусматриваются следующие мероприятия:

- отходы IV - V класса опасности накапливаются в металлических контейнерах. В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» срок накопления ТБО должен составлять не более трех суток. Вывоз отходов будет осуществляться ООО УК «Исток».

Таким образом, рекомендуемая система сбора, соблюдение условий хранения и дальнейшей утилизации отходов позволит избежать и минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду.

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных природопользователю лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода (нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам размещаемых отходов.

n

Пл отх =  Е Слi отх х Мi отх,

i=1

при Мi отх < или = Млi отх, где:

Пл отх - размер платы за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.);

Слi отх - ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.);

Мi отх - фактическое размещение i-го отхода (т, куб. м);

i - вид отхода (i = 1, 2, 3....... п);

Млi отх - годовой лимит на размещение i-го отхода (т, куб.м);

Слi отх = Нблi х Кэ отх, где:

Нблi отх - базовой норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов в пределах установленных лимитов (руб.);

Кэ отх - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв в данном регионе = 1,1.

Кб - коэффициент, установленный для Байкальской природной территории = 2,0.

Ки - коэффициенты, установленные Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1219 = 2,56, 2,07.

Таблица 6.11

| Вид отходов (по классам опасности для окружающей среды) | Нормативы платы, руб | Произведение коэффициентов | Масса отхода, т | Размер платы за размещение отходов, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство объекта |
| Отходы IV класса опасности (малоопасные) | 248.4 | 1.1 ( 2.0 ( 2.56 | 1.4573 | 2038.75 |
| Отходы V класса опасности (практически неопасные) | 15.0 | 1.1 ( 2.0 ( 2.07 | 16.6459 | 1137.08 |
| Итого | 3175.83 |
| Эксплуатация объекта |
| Отходы IV класса опасности (малоопасные) | 248.4 | 1.1 ( 2.0 ( 2.56 | 12.785 | 17886.07 |
| Отходы V класса опасности (практически неопасные) | 15.0 | 1.1 ( 2.0 ( 2.07 | 7.5 | 512.33 |
| Итого | 18398.40 |

Воздействие проектируемого объекта на растительный мир не оказывается.

После завершения строительства объекта предусматривается комплекс работ по озеленению территории для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий для жителей села.

Ведомость элементов озеленения представлена в таблице 6.12.

Таблица 6.12

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Возраст, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рядовая посадка кустарника, в том числе: | п.м | 19.3 |  | В траншее 0.5 × 0.5 м |
| 1.1 | Спирея h = 1.25 м | шт. | 57.9 | 3 – 4 |  |
| 2 | Газон обыкновенный | м2 | 1815 | – | растительного грунта h = 0.3 м; посев трав полевица обыкновенная, райграс пастбищный, мятлик луговой; 0.02 кг/м2 |

Воздействие проектируемого объекта на животный мир. Воздействие на животный мир не оказывается. Площадка строительства расположена в населённом пункте. Животный мир рассматриваемого района строительства представляет собой антропогенный зооценоз, выраженный широко распространёнными и синантропными видами млекопитающих и птиц.

Воздействие возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства на экосистему региона

Технические, конструктивные и объемно-планировочные решения по запроектированному объекту приняты на основе действующих нормативных документов с учетом специфических условий площади (сейсмичность, физико-химические свойства грунтов) и обеспечивают безаварийную работу всех систем в расчетном режиме.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций является нарушение противопожарных правил, отключение систем энергоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты. Характер потенциально возможных аварийных ситуаций, их масштабы и продолжительность воздействия не связаны с повышенной опасностью для окружающей среды и населения.

Наиболее вероятными, в данном случае, являются аварии, характеризующиеся повреждением систем инженерного обеспечения и разрушения строительных конструкций в результате воздействия внешних сил и событий (землетрясения, смерчи, природные катаклизмы, ураганы, низкие отрицательные температуры наружного воздуха, террористические акты, пожары), а также нарушения правил эксплуатации объекта. В целях стабильного  и безаварийного функционирования всех систем и конструкций проектной документацией приняты решения, обеспечивающие устойчивость здания, прочность и надежность несущих и ограждающих конструкций, водонепроницаемость кровельного покрытия, изготовление металлических конструкций из сталей, рекомендованных для применения в районах с отрицательными температурами.

Снижение аварийности и повышение уровня надежности Дома культуры обеспечивается сейсмостойкостью, взрыво-  и пожаробезопасностью  объекта, запроектированного с учетом расчетных ветровых и снеговых нагрузок.

Безопасная эксплуатация здания будет обеспечиваться соблюдением требований ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», а так же правил эксплуатации сантехнического, электротехнического, вентиляционного и другого оборудования.

Предотвращение аварий во время строительства достигается соблюдением пожарной безопасности, техники безопасности, правил и условий технической эксплуатаций строительных машин и оборудования, используемого во время производства строительных работ.

Проектируемый объект находится на территории Байкальской природной территории.

В соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 01.05.1999 г. N 94-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «Об охране озера Байкал».

На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

- биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Рассматриваемая настоящей проектной документацией деятельность не наносит ущерба экологической системе озера Байкал. Проектируемый объект расположен вне границ водоохранной зоны озера Байкал.

Влияние строительных работ на атмосферный воздух также оказывается на расстоянии, недостаточном для воздействия на озеро (рассеивание загрязнений до значений, не превышающих ПДК при правильной организации работ происходит в пределах сторительной площадки).

Образующиеся отходы захораниваются на лицензированном полигоне ТБО.

7 Меры по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха. Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий и сооружений. Для этого необходимо применять закрытые лотки и бункеры-накопители.

Ремонт строительных машин и автотранспорта, профилактика, замена масел и т.п. будут производиться на базах механизации.

Во время строительства  не допускается эксплуатация машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел на площадке.

Не допускать пожоги мусора, розлив нефтепродуктов, захламление территории.

В зимний период не допускать оттаивание грунта путем пожогов.

Во время всего срока строительства необходимо регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и продуктов потребления на объекты их размещения (полигон) специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

Автосамосвалы, вывозящие строительный мусор, должны быть оборудованы специальными защитными тентами.

Необходимо содержать территорию строительства и прилегающую к ней (до 5 метров от границы земельного участка) в надлежащем санитарном состоянии.

Во время строительства зрительного зала для охраны атмосферного воздуха предусматривается выполнение организационно-технических мероприятий:

- технические и профилактические работы по регулированию топливной аппаратуры и системы зажигания двигателей машин для обеспечения содержания оксида углерода в пределах установленных норм;

- использование каталитических нейтрализаторов для снижения выбросов окиси углерода и углеводородов на 30-80%.

- сокращение холостых пробегов и работы двигателей без нагрузок;

- исключение проливов нефтепродуктов;

- максимально возможное сокращение совместной работы ДВС используемой строительной техники, глушение двигателей задействованной техники при возникновении технологических перерывов в работе.

Предотвращение возможного негативного воздействия на почвы планируется за счет выполнения следующих  мероприятий:

Период строительства:

- ограничения зоны проведения строительных работ пределами определенного земельного участка;

- максимальное использование существующих дорог и проездов для движения строительной техники;

- своевременный вывоз строительного мусора и  других видов образующих отходов;

- заправка и техническое обслуживание строительной техники на базе дорожной техники.

В период эксплуатации здания непосредственного воздействия на почвы оказываться не будет. Дополнительного изъятия земельных ресурсов настоящей проектной документацией не предусматривается. Предотвращение возможного негативного воздействия на почвы планируется за счет выполнения следующих  мероприятий:

- устройство асфальтобетонных водонепроницаемых покрытий площадок, дорог и проездов;

- использование существующей площадки с твёрдым покрытием для установки мусоросборных контейнеров для временного накопления образующихся твёрдых бытовых отходов и своевременный вывоз мусора;

- благоустройство территории и её содержание в чистоте.

Предотвращение возможного негативного воздействия на геологическую среду  планируется за счет выполнения следующих  мероприятий:

Период строительства:

- ограничение зоны проведения строительных работ пределами определенного земельного участка;

- максимальное использование существующих дорог и проездов для движения строительной техники;

- своевременный вывоз строительного мусора и  других видов образующих отходов;

- заправка используемой строительной техники должна проводиться на базе подрядной организации или в специально отведенных и оборудованных местах;

- использование на площадке строительства только исправной техники.

Период эксплуатации:

- устройство водонепроницаемых покрытий проездов и площадок возле Дома культуры;

- использование площадки с твёрдым покрытием и установленными мусоросборными контейнерами для временного накопления образующихся твёрдых бытовых отходов;

- своевременный вывоз отходов по договору со специализированной организацией.

Минимизация негативного воздействия на водную среду во время строительства объекта обеспечивается за счёт реализации следующих мероприятий:

- регулярный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники перед началом работы на площадке строительства;

- проверка герметичности топливных баков;

- исключение подтёков топлива и выбрасывания на грунт бракованных и обтирочных материалов;

- организованный отвод поверхностных вод с площадки строительства;

- накопление образующихся отходов в металлическом контейнере и их своевременное удаление;

- использование на строительной площадке биотуалетов с герметичным выгребом

Предотвращение загрязнения стоков в целом достигается выполнением проектных решений по организации ведения работ, повышением культуры производства и соблюдением правил производственной санитарии и охраны труда.

Минимизация негативного воздействия на водную среду во время эксплуатации здания обеспечивается за счёт реализации следующих мероприятий:

- накопление сточных вод в герметичной ёмкости, их откачивание и вывоз на очистные сооружения;

- контроль объёмов потребления воды (установка счётчиков);

- устройство гидро- и антикоррозийной изоляции строительных конструкций и трубопроводов;

- выполнение требований нормативных документов, регламентирующих условия прокладки инженерных коммуникаций с учётом сейсмичности площадки 8 баллов, установленных физико-механических свойств грунтов и климатических условий;

- противофильтрационное покрытие территории (асфальтирование);

- устройство бордюра по краям проезжей части, исключающее попадание дождевых вод с прилегающей территории на водонепроницаемую площадку, что позволяет сократить объём дождевых вод;

- организованный сбор и вывоз ТБО, производственных отходов и смёта с территории.

8. Выявление при проведении оценки неопределённости в определении воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Вероятность возникновения каких-либо неопределённостей в тех видах воздействий, которые оказываются на окружающую природную среду во время  строительства жилого дома, невелика. Это связано с тем, что технология ведения строительных работ не предусматривает выполнение каких-либо сложных технологических операций, связанных с применением сложной техники, способной оказать непрогнозируемое воздействие на окружающую среду рассматриваемого района.

9. Краткое содержание  программ мониторинга и после проектного анализа

Производственный экологический контроль в период строительства может осуществлять застройщик, подрядчик или  привлеченные им для обеспечения этой функции  организации и фирмы, имеющие в своём составе аккредитованные в этой сфере аналитические лаборатории, а при необходимости могут привлекаться независимые эксперты.

В настоящем разделе проектной документации предусматривается выполнение производственного экологического контроля по следующим направлениям:

- воздействие строительных работ на атмосферный воздух;

- контроль над изъятием водных ресурсов и образованием загрязнённых сточных вод;

- контроль образования отходов строительства.

Настоящим разделом проектной документации 1 раз в квартал предусматривается отбор проб атмосферного воздуха.

Контроль над воздействиями на атмосферный воздух проводится  как на участке строительства, так и на прилегающей территории по перечню ингредиентов,   специфичных для работы строительной техники, передвижения транспортных средств: оксид углерода, бензин, диоксид азота, диоксид серы и пыль.

Места отбора проб воздуха определяются наличием близ расположенных объектов жилой и общественной застройки, расположением техники при производстве работ, интенсивностью работ. Общими руководствами при проведении анализов являются: ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»; ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения»; ГОСТ 17.2.6.01-85 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных пунктов»; ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ».

Важным является контроль за выбросами автотранспортной и строительной техники, используемой на участке строительства, на соответствие специальному технологическому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ» утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.10.2005 г. №609.

Результаты контроля  состояния атмосферного воздуха подлежат сравнению с критериями, установленными СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и гигиеническими нормативами ПДК, ОБУВ в воздухе населенных мест и рабочей зоны.

Контроль за изъятием водных ресурсов и образованием загрязнённых сточных вод проводится с целью рационального использования потребляемой для нужд строительства воды и недопущения загрязнения почвенного покрова, поверхностных и подземных водных объектов. Контроль осуществляется посредством натурно-визуального обследования ёмкостей накопления сточных вод, схем водопользования (при мойке колёс автотранспорта) по определению наличия утечек; территорий по выявлению участков, загрязненных поверхностными стоками); учетом водопотребления.

Контроль за образованием отходов строительства и обращения с ними осуществляется, в основном, методами натурно-визуального обследования участка строительства и прилегающей территории: с определением мест захламления, загрязнения; соответствия мест и условий временного хранения отходов; складирования строительных конструкций и материалов с содержанием документов, определяющих деятельность застройщика по обращению с отходами и строительным мусором, установленных решениями ПОС и разделом ООС.

При возникновении аварийной ситуации, которая может быть представлена разрушением бензобака строительной техники, сопровождающимся розливом углеводородов, производится оповещение представителей уполномоченных государственных органов, а также выполняется оперативное внеплановое обследование. Обследование сопровождается опробованием грунтовых вод и атмосферного воздуха в зоне аварийного воздействия. Опробование проводится до и после ликвидации аварии. Программа обследования для каждой конкретной ситуации корректируется с учётом характера аварии и её масштаба. Отбор проб объектов окружающей среды осуществляется по соответствующим нормативным документам и сопровождается заполнением актов отбора проб.

10. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной или иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных  вариантов

Настоящими материалами ОВОС к реализации рекомендуется вариант реконструкция дома культуры со зрительным залом на 250 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, дом 8. Данный вариант будет способствовать разнообразию культурного досуга жителей муниципального образования.

11. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении  исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности

В соответствии с законом Российской Федерации «Об экологической экспертизе» №174 – ФЗ и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 года, население и общественные организации с. Казачинское были информированы о принятом решении выполнения ОВОС и о намечаемой реконструкции дома культуры со зрительным залом на 250 мест. Данная информация была размещена в газете … от … № … .

В результате общественных слушаний и в соответствии с действующим законодательством было подготовлено техническое задание на ОВОС намечаемого строительства объекта. В техническом задании на оценку воздействия на окружающую среду были учтены все замечания и предложения. Аудитория единогласным голосованием выразила одобрение по составу технического задания на ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности.

12. Резюме

Настоящими материалами ОВОС рассматривается воздействие, которое оказывается на окружающую среду во время реконструкции дома культуры со зрительным залом на 250 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, с. Казачинское, ул. Ленина, дом 8.

Во время реконструкции дома культуры будет оказано воздействие на атмосферный воздух (образование загрязняющих веществ и шумовое воздействие), на земли (размещение образующихся отходов производства и потребления на полигоне ТБО) и на водные объекты (водопотребление и водоотведение).

Оказываемое строительными работами воздействие не несёт повышенной опасности для окружающей среды и здоровья населения. При строительстве применяется сертифицированное оборудование, а само воздействие является прогнозируемым и измеримым.

Воздействие проектируемого объекта на земли не оказывается.

В результате реализации проектных решений категория земель не изменится.

Воздействие на атмосферный воздух. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются двигатели внутреннего сгорания строительной техники и автомашин, доставляющих строительные материалы и бетон. В атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: оксид углерода, керосин, бензин, оксиды азота, сажа и диоксид серы. При ведении сварочных работ в атмосферный воздух выбрасываются оксид железа, а также марганец и его соединения. Во время движения автомашин и работы строительной техники атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической с содержанием SiO2 70 - 20%. При окраске поверхностей атмосферный воздух загрязняется ксилолом и уайт-спиритом. Расчётное суммарное количество загрязняющих веществ составит 1.06043 т/период строительства. Максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ не превысят уровня 1,0 ПДК по всем загрязняющим веществам (с учётом фонового загрязнения атмосферного воздуха).

Шумовое воздействие работающего на строительной площадке оборудования снижается до нормативных значений при применении абсорбционных глушителей, кожухов и противошумовых экранов.

При эксплуатации на балансе Дома культуры ИЗА отсутствуют.

Образование отходов производства и потребления.

В процессе строительства и во время эксплуатации жилого дома образуются отходы IV и V классов опасности.

Отходы IV и V классов опасности допускается складировать и временно хранить в негерметичной таре, как на открытых площадках, так и в помещениях.

Образующиеся отходы размещаются на специально оборудованном полигоне ТБО, что исключает их дальнейшее негативное воздействие на окружающую природную среду.

Воздействие на водные объекты.

Воздействие реконструируемого Дома культуры на водные объекты выражается в водопотреблении и водоотведении.

Сточные воды от санитарных приборов поступают в систему бытовой канализации и отводятся в проектируемую герметичную емкость и при ее наполнении вывозится на очистные сооружения  ассенизационными машинами.

Таким образом, намечаемая хозяйственная деятельность по своему влиянию на окружающую среду является прогнозируемой и допустимой.

Перечень нормативно-технической литературы

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).

- Земельный кодекс РФ от 25.10. 2001 №136-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (принят ГД ФСРФ 12.04.2006).

- Лесной кодекс Российской Федерации принят Государственной думой от 08.11.2006 г.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004).

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями).

- Федеральный закон от 1 мая 1999 №94-ФЗ «Об охране озера Байкал».

- Постановление правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию.

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

- Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населённых мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почв».

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» НИИАТ, 1998г. и дополнения к данной методике 1999 г.

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники расчетным методом», НИИАТ, 1998 г., и дополнения 1999 г. к данной методике.

- Методика расчёта объёмов образования отходов МРО 6-99.

- Методика расчёта вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, 1999 год.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Санкт-Петербург, 2005 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-Петербург, «Интеграл», 2005 г.

- ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

- Постановление Правительства РФ №344 от 12.06.03 «О нормативах платы за выбросы, в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 01.07.2005, с изм. от 08.01.2009).

- Постановление Правительства РФ от 2.03.2000 №183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него».

Приложение 1

Приложение 2

Расчёты количества загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферный воздух во время строительства (реконструкции) объекта

| Расчёт выбросов загрязняющих веществ, образующихся во время работы двигателей |
| --- |
| техники, выполнен на основании "Методики проведения инвентаризации выбросов заг- |
| рязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)". |
| и "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загряз- |
| няющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, |
| НИИ Атмосфера, 2012 г." |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт максимальных разовых выбросов осуществляется по формуле: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г/с |  |
| Тёплый период года |
| Экскаватор ЭО-4124, погрузчик САТ 910G, |
| Ист. № 6001, 6002 |
| Максимально-разовый выброс NOХ |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс NOХ | GNOx | г/с | 0.040991 |
| пробеговый удельный выброс NOХ | МДВNOx | г/мин | 2.47 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс NOХ при движении под | 1,3МДВNOx | г/мин | 3.21 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс NOХ на холостом | МХХNOx | г/мин | 0.48 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс CO |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс CO | GCO | г/с | 0.027378 |
| пробеговый удельный выброс CO | МДВCO | г/мин | 1.29 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс CO при движении под | 1,3МДВCO | г/мин | 1.68 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс CO на холостом | МХХCO | г/мин | 2.40 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс CН |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс СН | GСН | г/с | 0.007737 |
| пробеговый удельный выброс СН | МДВСН | г/мин | 0.43 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс СН при движении под | 1,3МДВСН | г/мин | 0.56 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс СН на холостом | МХХСН | г/мин | 0.30 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс С |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс С | GС | г/с | 0.004502 |
| пробеговый удельный выброс С | МДВС | г/мин | 0.27 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс С при движении под | 1,3МДВС | г/мин | 0.35 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс С на холостом | МХХС | г/мин | 0.06 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс SO2 |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс SO2 | GSO2 | г/с | 0.003320 |
| пробеговый удельный выброс SO2 | МДВSO2 | г/мин | 0.19 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс SO2 при движении под | 1,3МДВSO2 | г/мин | 0.25 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс SO2 на холостом | МХХSO2 | г/мин | 0.10 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Асфальтоукладчик ДС-95, каток самоходный ДУ-47 |
| Источник № 6003, 6007 |
| Максимально-разовый выброс NOХ |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс NOХ | GNOx | г/с | 0.024728 |
| пробеговый удельный выброс NOХ | МДВNOx | г/мин | 1.49 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс NOХ при движении под | 1,3МДВNOx | г/мин | 1.94 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс NOХ на холостом | МХХNOx | г/мин | 0.29 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс CO |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс CO | GCO | г/с | 0.016363 |
| пробеговый удельный выброс CO | МДВCO | г/мин | 0.77 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс CO при движении под | 1,3МДВCO | г/мин | 1.00 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс CO на холостом | МХХCO | г/мин | 1.44 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс CН |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс СН | GСН | г/с | 0.004674 |
| пробеговый удельный выброс СН | МДВСН | г/мин | 0.26 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс СН при движении под | 1,3МДВСН | г/мин | 0.34 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс СН на холостом | МХХСН | г/мин | 0.18 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс С |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс С | GС | г/с | 0.002841 |
| пробеговый удельный выброс С | МДВС | г/мин | 0.17 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс С при движении под | 1,3МДВС | г/мин | 0.22 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс С на холостом | МХХС | г/мин | 0.04 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс SO2 |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс SO2 | GSO2 | г/с | 0.002088 |
| пробеговый удельный выброс SO2 | МДВSO2 | г/мин | 0.12 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс SO2 при движении под | 1,3МДВSO2 | г/мин | 0.16 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс SO2 на холостом | МХХSO2 | г/мин | 0.06 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |

| Каток вибрационный ДУ-62 |
| --- |
| Ист. 6008 |
| Максимально-разовый выброс NOХ |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс NOХ | GNOx | г/с | 0.066549 |
| пробеговый удельный выброс NOХ | МДВNOx | г/мин | 4.01 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс NOХ при движении под | 1,3МДВNOx | г/мин | 5.21 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс NOХ на холостом | МХХNOx | г/мин | 0.78 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс CO |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс CO | GCO | г/с | 0.044417 |
| пробеговый удельный выброс CO | МДВCO | г/мин | 2.09 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс CO при движении под | 1,3МДВCO | г/мин | 2.72 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс CO на холостом | МХХCO | г/мин | 3.91 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс CН |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс СН | GСН | г/с | 0.012761 |
| пробеговый удельный выброс СН | МДВСН | г/мин | 0.71 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс СН при движении под | 1,3МДВСН | г/мин | 0.92 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс СН на холостом | МХХСН | г/мин | 0.49 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс С |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс С | GС | г/с | 0.007503 |
| пробеговый удельный выброс С | МДВС | г/мин | 0.45 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс С при движении под | 1,3МДВС | г/мин | 0.59 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс С на холостом | МХХС | г/мин | 0.10 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс SO2 |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Максимально-разовый выброс SO2 | GSO2 | г/с | 0.005422 |
| пробеговый удельный выброс SO2 | МДВSO2 | г/мин | 0.31 |
| движение техники без нагрузки | tдв | мин | 12.00 |
| удельный выброс SO2 при движении под | 1,3МДВSO2 | г/мин | 0.40 |
| нагрузкой |  |  |  |
| движение техники с нагрузкой | tнагр | мин | 13.00 |
| удельный выброс SO2 на холостом | МХХSO2 | г/мин | 0.16 |
| ходу |  |  |  |
| холостой ход | tхх | мин | 5.00 |
| наибольшее кол-во ед. техники, работаю- | Nk | ед. | 1.00 |
| щих одновр. в течение 30 мин |  |  |  |

Расчётная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ дорожно-строительными машинами в атмосферный воздух

| Детализированная расчётная схема |
| --- |
| За единицу времени при расчете выбросов загрязняющих веществ от ДСМ принимается |
| машиночас (маш.-час.) |  |  |  |  |  |  |
| Масса выброса i-го загрязняющего вещества Mij (в граммах) ДСМ j-го типа за 1 маш.-час |
| работы рассчитывается по формуле: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | г |  |  |
| Экскаватор ЭО-4124 (возраст машины 10 лет, NADI) |
| Масса выброса СО (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ |  | г/маш.-час | 1083.033 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 96 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса СО на ед. |  | г/(кВт·ч) | 14.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса VОС (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ |  | г/маш.-час | 351.986 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 96 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса VОC на ед. |  | г/(кВт·ч) | 4.550 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса NОx (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ |  | г/маш.-час | 1738.008 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 96 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса NОx на ед. |  | г/(кВт·ч) | 18.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.000 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 1.000 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса PM (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ |  | г/маш.-час | 107.205 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 96 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса PM на ед. |  | г/(кВт·ч) | 1.230 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.300 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.900 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса SO2 (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса SO2 ДСМ |  | г/маш.-час | 37.921 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 96 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса SO2 на ед. |  | г/(кВт·ч) | 0.413 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.100 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.950 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |

| Годовой выброс отдельной машины выбранного расчетного типа, установленного мощностно- |
| --- |
| го диапазона, возраста и вида рабочего процесса двигателя машины определяется по форму- |
| ле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг |  |  |  |
| Годовой выброс СО |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс СО от одной j-ой ДСМ d-го |  | кг | 103.971 |
| мощн. диап., с-го возр. и d-го раб. пр. двиг. |  |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 1083.033 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс VОC (CH1,85) |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс VОC от одной j-ой ДСМ |  | кг | 33.791 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 351.986 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс NОx (в пересчёте на NO2) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс NОx от одной j-ой ДСМ |  | кг | 166.849 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 1738.008 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс PM (твёрдые частицы - сажа) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс РМ от одной j-ой ДСМ |  | кг | 10.292 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 107.205 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс SО2 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс SО2 от одной j-ой ДСМ |  | кг | 3.640 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса SО2 ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 37.921 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |

| Погрузчик САТ 910G (возраст машины 5 лет, ТСDI) |
| --- |
| Масса выброса СО (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ |  | г/маш.-час | 257.766 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 63 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса СО на ед. |  | г/(кВт·ч) | 5.060 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.075 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса VОС (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ |  | г/маш.-час | 118.694 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 63 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса VОC на ед. |  | г/(кВт·ч) | 2.330 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.075 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса NОx (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ |  | г/маш.-час | 733.018 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 63 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса NОx на ед. |  | г/(кВт·ч) | 14.400 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.000 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса PM (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ |  | г/маш.-час | 76.979 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 63 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса PM на ед. |  | г/(кВт·ч) | 1.510 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса SO2 (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса SO2 ДСМ |  | г/маш.-час | 25.461 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 63 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса SO2 на ед. |  | г/(кВт·ч) | 0.421 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.050 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.950 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |

| Годовой выброс отдельной машины выбранного расчетного типа, установленного мощностно- |
| --- |
| го диапазона, возраста и вида рабочего процесса двигателя машины определяется по форму- |
| ле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг |  |  |  |
| Годовой выброс СО |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс СО от одной j-ой ДСМ d-го |  | кг | 24.745 |
| мощн. диап., с-го возр. и d-го раб. пр. двиг. |  |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 257.766 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс VОC (CH1,85) |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс VОC от одной j-ой ДСМ |  | кг | 11.395 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 118.694 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс NОx (в пересчёте на NO2) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс NОx от одной j-ой ДСМ |  | кг | 70.370 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 733.018 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс PM (твёрдые частицы - сажа) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс РМ от одной j-ой ДСМ |  | кг | 7.390 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 76.979 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс SО2 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс SО2 от одной j-ой ДСМ |  | кг | 2.444 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса SО2 ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 25.461 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |

| Асфальтоукладчик ДС-95 (возраст машины 10 лет, NADI) |
| --- |
| Масса выброса СО (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ |  | г/маш.-час | 419.166 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 37 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса СО на ед. |  | г/(кВт·ч) | 14.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса VОС (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ |  | г/маш.-час | 136.229 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 37 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса VОC на ед. |  | г/(кВт·ч) | 4.550 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса NОx (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ |  | г/маш.-час | 672.660 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 37 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса NОx на ед. |  | г/(кВт·ч) | 18.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.000 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 1.000 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса PM (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ |  | г/маш.-час | 50.937 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 37 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса PM на ед. |  | г/(кВт·ч) | 1.510 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.300 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.900 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса SO2 (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса SO2 ДСМ |  | г/маш.-час | 14.961 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 37 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса SO2 на ед. |  | г/(кВт·ч) | 0.421 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.100 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.950 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |

| Годовой выброс отдельной машины выбранного расчетного типа, установленного мощностно- |
| --- |
| го диапазона, возраста и вида рабочего процесса двигателя машины определяется по форму- |
| ле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг |  |  |  |
| Годовой выброс СО |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс СО от одной j-ой ДСМ d-го |  | кг | 20.120 |
| мощн. диап., с-го возр. и d-го раб. пр. двиг. |  |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 419.166 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 48.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс VОC (CH1,85) |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс VОC от одной j-ой ДСМ |  | кг | 6.539 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 136.229 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 48.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс NОx (в пересчёте на NO2) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс NОx от одной j-ой ДСМ |  | кг | 32.288 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 672.660 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 48.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс PM (твёрдые частицы - сажа) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс РМ от одной j-ой ДСМ |  | кг | 2.445 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 50.937 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 48.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс SО2 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс SО2 от одной j-ой ДСМ |  | кг | 0.718 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса SО2 ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 14.961 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 48.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |

| Самоходный каток ДУ-47 (возраст машины 10 лет, NADI) |
| --- |
| Масса выброса СО (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ |  | г/маш.-час | 498.467 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 44 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса СО на ед. |  | г/(кВт·ч) | 14.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса VОС (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ |  | г/маш.-час | 162.002 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 44 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса VОC на ед. |  | г/(кВт·ч) | 4.550 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса NОx (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ |  | г/маш.-час | 799.920 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 44 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса NОx на ед. |  | г/(кВт·ч) | 18.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.000 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 1.000 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса PM (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ |  | г/маш.-час | 60.573 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 44 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса PM на ед. |  | г/(кВт·ч) | 1.510 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.300 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.900 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса SO2 (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса SO2 ДСМ |  | г/маш.-час | 17.791 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 44 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса SO2 на ед. |  | г/(кВт·ч) | 0.421 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.100 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.950 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |

| Годовой выброс отдельной машины выбранного расчетного типа, установленного мощностно- |
| --- |
| го диапазона, возраста и вида рабочего процесса двигателя машины определяется по форму- |
| ле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кг |  |  |  |
| Годовой выброс СО |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс СО от одной j-ой ДСМ d-го |  | кг | 47.853 |
| мощн. диап., с-го возр. и d-го раб. пр. двиг. |  |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 498.467 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс VОC (CH1,85) |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс VОC от одной j-ой ДСМ |  | кг | 15.552 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 162.002 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс NОx (в пересчёте на NO2) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс NОx от одной j-ой ДСМ |  | кг | 76.792 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 799.920 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс PM (твёрдые частицы - сажа) |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс РМ от одной j-ой ДСМ |  | кг | 5.815 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 60.573 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |
| Годовой выброс SО2 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Годовой выброс SО2 от одной j-ой ДСМ |  | кг | 1.708 |
| d-го мощн. диап., с-го возр. и d-го р. пр. дв. |  |  |  |
| Масса выброса SО2 ДСМ j-го типа |  | г/маш.-час | 17.791 |
| Фактическое или расчётное время работы | Тj | маш.-час | 96.0 |
| машины j-го расчётного типа в течение года |  |  |  |

| Каток вибрационный ДУ-62 (возраст машины 10 лет, NADI) |
| --- |
| Масса выброса СО (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса СО ДСМ |  | г/маш.-час | 1246.168 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 110 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса СО на ед. |  | г/(кВт·ч) | 14.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса VОС (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса VОC ДСМ |  | г/маш.-час | 405.005 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 110 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса VОC на ед. |  | г/(кВт·ч) | 4.550 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.150 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.800 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса NОx (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса NОx ДСМ |  | г/маш.-час | 1999.800 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 110 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса NОx на ед. |  | г/(кВт·ч) | 18.000 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.000 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 1.000 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса PM (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса PM ДСМ |  | г/маш.-час | 123.353 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 110 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса PM на ед. |  | г/(кВт·ч) | 1.230 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.300 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.900 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |
| Масса выброса SO2 (в граммах) за 1 маш.-час |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса выброса SO2 ДСМ |  | г/маш.-час | 43.633 |
| Паспортное значение номинальной мощ- |  | кВт | 110 |
| ности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Среднее значение выброса SO2 на ед. |  | г/(кВт·ч) | 0.413 |
| мощности двигателя ДСМ |  |  |  |
| Коэффициент старения | Кс |  | 1.100 |
| Коэффициент, учитывающий вид рабо- | Кд |  | 0.950 |
| чего процесса двигателя |  |  |  |

| Расчёт массы пыли, выделяющейся при погрузочно-разгрузочных работах |
| --- |
| во время строительных работ |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчёт выполнен по методике расчёта вредных выбросов (сбросов) для ком- |
| плекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показате- |
| лей), Люберцы, 1999 год, согласованной с Государственным комитетом Рос- |
| сийской Федерации по охране окружающей среды |

| Масса пыли, выделяющейся при работе экскаватора ЭО-4124, определяется |  |
| --- | --- |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
| mп = qуд (3,6 Е Кэ/tц) Tr К1 К2 10-3, т/год |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли с 1 м3 отгру- | qуд | г/м3 | 2.4 |
| жаемого материала |  |  |  |
| вместимость ковша экскаватора | Е | м3 | 1.30 |
| время цикла экскаватора | tц | сек | 15.9 |
| коэффициент экскавации | Кэ |  | 0.7 |
| чистое время работы экскаватора в год | Тr | ч | 96.00 |
| коэффициент, учитывающий скорость ве- | К1 |  | 1.2 |
| тра |  |  |  |
| коэффициент, учитывающий влажность | К2 |  | 0.3 |
| материала |  |  |  |
| масса пыли | mп | т/год | 0.0171 |
| Максимальный из разовых выброс вредных веществ при погрузочных работах одноковшовым экскаватором определяется по формуле: |
|  |  |  | mэр1 = qуд * Е * Кэ * К1 * К2/tц | , г/с |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли с 1 м3 отгру- | qуд | г/м3 | 2.4 |
| жаемого материала |  |  |  |
| вместимость ковша экскаватора | Е | м3 | 1.30 |
| коэффициент экскавации | Кэ |  | 0.7 |
| коэффициент, учитывающий скорость ве- | К1 |  | 1.2 |
| тра |  |  |  |
| коэффициент, учитывающий влажность | К2 |  | 0.3 |
| материала |  |  |  |
| время цикла экскаватора | tц | сек | 15.9 |
| максимальный из разовых выброс вред- | mэр1 | г/с | 0.0494 |
| ных веществ |  |  |  |

| Масса пыли, выделяющейся при работе погрузчика САТ-980 определяется |  |
| --- | --- |
| по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
| mп = qуд (3,6 Е Кэ/tц) Tr К1 К2 10-3, т/год |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли с 1 м3 отгру- | qуд | г/м3 | 2.4 |
| жаемого материала |  |  |  |
| вместимость ковша погрузчика | Е | м3 | 1.30 |
| время цикла погрузчика | tц | сек | 34.1 |
| коэффициент экскавации | Кэ |  | 0.7 |
| чистое время работы погрузчика в год | Тr | ч | 96 |
| коэффициент, учитывающий скорость ве- | К1 |  | 1.2 |
| тра |  |  |  |
| коэффициент, учитывающий влажность | К2 |  | 0.3 |
| материала |  |  |  |
| масса пыли | mп | т/год | 0.00797 |
| Максимальный из разовых выброс вредных веществ при погрузочных работах погрузчиком |
| определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mэр1 = qуд * Е * Кэ * К1 * К2/tц | , г/с |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли с 1 м3 отгру- | qуд | г/м3 | 2.4 |
| жаемого материала |  |  |  |
| вместимость ковша погрузчика | Е | м3 | 1.30 |
| коэффициент экскавации | Кэ |  | 0.7 |
| коэффициент, учитывающий скорость ве- | К1 |  | 1.2 |
| тра |  |  |  |
| коэффициент, учитывающий влажность | К2 |  | 0.3 |
| материала |  |  |  |
| время цикла погрузчика | tц | сек | 34.1 |
| максимальный из разовых выброс вред- | mэр1 | г/с | 0.0231 |
| ных веществ |  |  |  |

| Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен в соответствии с |
| --- |
| «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для |
| баз дорожной техники (расчётным методом)», 1998 г. |  |  |  |
| Строительство объекта |
| Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от электросварочного аппарата |
| Ист. № 6009 |
| Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: |  |  |
|  |  |  |  |  | т/год |  |  |  |
| Во время проведения сварочных работ используются электроды АНО-6 тип Э42, их расход |
| принят 2,0 кг/час (Приложение 1 ОНТП 09-88). |  |  |  |  |
| За период строительства расходуется 595 кг электродов. |  |  |  |
| На основании таблицы 5.1. "Методики расчета выделений (выбросов) загрязняющих ве- |
| ществ в атмосферу при сварочных работах (на основании удельных показателей)" произве- |
| дён расчёт максимально-разовых выбросов загрязняющих веществ. |  |  |
| Наименование вредных веществ | Значение выбросов |
|  | Удельные, г/кг | Кгр.ос. | Секундные, г/сек |
| сварочный аэрозоль | 16.7 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| железа оксид | 14.97 | 0.4 | 0.00333 |
| марганец и его соединения | 1.73 | 0.4 | 0.00038 |
| пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20-70%) |  |  | 0 |
| фтористый водород |  |  | 0 |
| Расчёт валового выброса сварочного аэрозоля приведён в таблице |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс сварочного аэрозоля |  | т/пер. стр-ва | 0.00337841 |
| удельный выброс загрязняющего вещес- |  | г/кг | 16.7 |
| тва |  |  |  |
| масса расходуемого за год сварочного | В | кг | 505.75 |
| материала |  |  |  |
| коэффициент гравитационного осаждения | Кгр.ос. |  | 0.4 |
| Расчёт валового выброса железа оксида приведён в таблице |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс железа оксида |  | т/пер. стр-ва | 0.003028431 |
| удельный выброс загрязняющего вещес- |  | г/кг | 14.97 |
| тва |  |  |  |
| масса расходуемого за год сварочного | В | кг | 505.75 |
| материала |  |  |  |
| коэффициент гравитационного осаждения | Кгр.ос. |  | 0.4 |
| Расчёт валового выброса марганца и его соединений приведён в таблице |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс марганца и его соедине- |  | т/пер. стр-ва | 0.000349979 |
| ний |  |  |  |
| удельный выброс загрязняющего вещес- |  | г/кг | 1.73 |
| тва |  |  |  |
| масса расходуемого за год сварочного | В | кг | 505.75 |
| материала |  |  |  |
| коэффициент гравитационного осаждения | Кгр.ос. |  | 0.4 |

| УАЙТ-СПИРИТ |
| --- |
| Краска БТ-177 18 кг |
| В начале определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от марки) при |
| окраске различными способами по формуле: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-7 | , т/год |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| количество аэрозоля краски, выделяю- | Мk | т/год | 0.00200 |
| щегося при нанесении ЛКМ на пов-ть |  |  |  |
| количество израсходованной краски за | m | кг | 18.0 |
| год |  |  |  |
| доля краски, потерянной в виде аэрозоля |  | % | 30.0 |
| при различных способах окраски |  |  |  |
| количество сухой части краски | f1 | % | 37.0 |
| Валовый выброс уайт-спирита в краске рассчитывается по формуле: |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс летучих компонентов в | Mip | т/год | 0.0048 |
| краске |  |  |  |
| количество израсходованной краски за | m | кг | 18.0 |
| год |  |  |  |
| количество летучей части краски | f2 | % | 63.0 |
| количество летучих компонентов, | fpiл | % | 42.6 |
| входящих в состав краски |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс уайт-спирита определяется по формуле: |  |  |
|  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально разовый выброс летучих | Giок | г/с | 0.0064 |
| компонентов в краске |  |  |  |
| валовый выброс летучих компонентов в | Р¢ | т | 0.005 |
| краске |  |  |  |
| число рабочих часов в день | t | час | 9.6 |
| число дней работы | n |  | 22.0 |
| КСИЛОЛ |
| Краска БТ-177 18 кг |
| В начале определяем валовый выброс аэрозоля краски (в зависимости от марки) при |
| окраске различными способами по формуле: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-7 | , т/год |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| количество аэрозоля краски, выделяю- | Мk | т/год | 0.002 |
| щегося при нанесении ЛКМ на пов-ть |  |  |  |
| количество израсходованной краски за | m | кг | 18.0 |
| год |  |  |  |
| доля краски, потерянной в виде аэрозоля |  | % | 30.0 |
| при различных способах окраски |  |  |  |
| количество сухой части краски | f1 | % | 37.0 |
| Валовый выброс ксилола в краске рассчитывается по формуле: |  |  |
|  |  |  |  |  | , т/год |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс летучих компонентов в | Mip | т/год | 0.0065 |
| краске |  |  |  |
| количество израсходованной краски за | m | кг | 18.0 |
| год |  |  |  |
| количество летучей части краски | f2 | % | 63.0 |
| количество летучих компонентов, | fpiл | % | 57.4 |
| входящих в состав краски |  |  |  |
| Максимально-разовый выброс ксилола определяется по формуле: |  |  |
|  |  |  |  |  | , г/с |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально разовый выброс летучих | Giок | г/с | 0.0086 |
| компонентов в краске |  |  |  |
| валовый выброс летучих компонентов в | Р¢ | т | 0.007 |
| краске |  |  |  |
| число рабочих часов в день | t | час | 9.6 |
| число дней работы | n |  | 22.0 |

| Расчёт выбросов загрязняющих веществ выполнен на основании "Методики проведения |
| --- |
| инвентаризации выбросов заг рязняющих веществ от автотранспортных предприятий |
| (расчетным методом)". |  |
| Расчётная схема 1 |
| Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с территории |
| площадки и возврате рассчитываются по формулам: |
| где - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы, |
|  | г/мин; |  |  |  |  |  |  |  |
| - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при движении со |
|  | скоростью 10-20 км/час, г/км; |  |  |  |  |  |
| - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы на |
|  | холостом ходу, г/мин; |  |  |  |  |  |
| tnp - время прогрева двигателя, мин; |  |  |  |  |
| L1, L2 - пробег автомобиля по территории площадки, км; |
| - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории площадки и |
|  | возврате на неё (мин). |  |  |  |  |  |
| Кран автомобильный КС-45721-10 |
| 1. Определяем массу выбросов СО дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс СО при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СО в день при выезде с тер- | М1СО | г | 1.33 |
| ритории |  |  |  |
| удельный выброс СО при прогреве дви- | mпрСО | г/мин | 1.65 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СО при движении со | mLСО | г/км | 6.00 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс СО при работе дви- | mххСО | г/мин | 1.03 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 1.00 |
| ду при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Определяем выброс СО при въезде на территорию площадки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СО в день при возвращении на | М2СО | г | 197.03 |
| территорию |  |  |  |
| пробеговый выброс СО при движении со | mLСО | г/км | 6.00 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L2 | км | 0.05 |
| удельный выброс СО при работе дви- | mххСО | г/мин | 1.03 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 191.00 |
| ду при въезде на территорию площадки |  |  |  |
| 2. Определяем массу выбросов СН дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс СН при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СН в день при выезде с тер- | М1СН | г | 0.61 |
| ритории |  |  |  |
| удельный выброс СН при прогреве дви- | mпрСН | г/мин | 0.80 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СН при движении со | mLСН | г/км | 0.80 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс СН при работе дви- | mххСН | г/мин | 0.57 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 1.00 |
| ду при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Определяем выброс СН при въезде на территорию площадки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СН в день при возвращении на | М2СН | г | 108.91 |
| территорию |  |  |  |
| пробеговый выброс СН при движении со | mLСН | г/км | 0.80 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L2 | км | 0.05 |
| удельный выброс СН при работе дви- | mххСН | г/мин | 0.57 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 191.00 |
| ду при въезде на территорию площадки |  |  |  |
| 3. Определяем массу выбросов NOx дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс NOx при выезде с территории площадки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы NOx в день при выезде с тер- | М1NOx | г | 0.76 |
| ритории |  |  |  |
| удельный выброс NOx при прогреве дви- | mпрNOx | г/мин | 0.62 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс NOx при движении со | mLNOx | г/км | 3.90 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс NOx при работе дви- | mххNOx | г/мин | 0.56 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 1.00 |
| ду при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Определяем выброс NOx при въезде на территорию площадки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы NOx в день при возвращении на | М2NOx | г | 107.16 |
| территорию |  |  |  |
| пробеговый выброс NOx при движении со | mLNOx | г/км | 3.90 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L2 | км | 0.05 |
| удельный выброс NOx при работе дви- | mххNOx | г/мин | 0.56 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 191.00 |
| ду при въезде на территорию площадки |  |  |  |
| 4. Определяем массу выбросов С дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс С при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы С в день при выезде с тер- | М1С | г | 0.04 |
| ритории |  |  |  |
| удельный выброс С при прогреве дви- | mпрС | г/мин | 0.02 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс С при движении со | mLС | г/км | 0.30 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории площад- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс С при работе дви- | mххС | г/мин | 0.023 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 1.00 |
| ду при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Определяем выброс С при въезде на территорию площадки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы С в день при возвращении на | М2С | г | 4.41 |
| территорию |  |  |  |
| пробеговый выброс С при движении со | mLС | г/км | 0.30 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории площад- | L2 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс С при работе дви- | mххС | г/мин | 0.023 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 191.00 |
| ду при въезде на территорию площадки |  |  |  |
| 5. Определяем массу выбросов SO2 дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс SO2 при выезде с территории площадки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы SO2 в день при выезде с тер- | М1SO2 | г | 0.15 |
| ритории |  |  |  |
| удельный выброс SO2 при прогреве дви- | mпрSO2 | г/мин | 0.11 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс SO2 при движении со | mLSO2 | г/км | 0.690 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории площад- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс SO2 при работе дви- | mххSO2 | г/мин | 0.11 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 1.00 |
| ду при выезде с территории площадки |  |  |  |
| Определяем выброс SO2 при въезде на территорию площадки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы SO2 в день при возвращении на | М2SO2 | г | 21.43 |
| территорию |  |  |  |
| пробеговый выброс SO2 при движении со | mLSO2 | г/км | 0.69 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории площад- | L2 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс SO2 при работе дви- | mххSO2 | г/мин | 0.11 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 191.00 |
| ду при въезде на территорию площадки |  |  |  |
| Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе- |
| риода года по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| где - коэффициент выпуска (выезда); |
| NK - количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении стоянки за |
| расчетный период; |  |  |  |  |  |  |
| Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); |
| j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный) |  |  |
| 1. Определяем валовый выброс СО для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс СО для тёплого пери- |  | т/год | 0.0125 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы СО в день при выезде с тер- | М1СО | г | 1.33 |
| ритории |  |  |  |
| выбросы СО в день при возвращении на | М2СО | г | 197.03 |
| территорию |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 63.00 |
| периоде |  |  |  |
| 2. Определяем валовый выброс СН для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс СН для тёплого пери- |  | т/год | 0.0069 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы СН в день при выезде с тер- | М1СН | г | 0.61 |
| ритории |  |  |  |
| выбросы СН в день при возвращении на | М2СН | г | 108.91 |
| территорию |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 63.00 |
| периоде |  |  |  |
| 3. Определяем валовый выброс NОх для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс NОх для тёплого пери- |  | т/год | 0.0068 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы NОх в день при выезде с тер- | М1NОх | г | 0.76 |
| ритории |  |  |  |
| выбросы NОх в день при возвращении на | М2NОх | г | 107.16 |
| территорию |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 63.00 |
| периоде |  |  |  |
| 4. Определяем валовый выброс С для тёплого периода года |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс С для тёплого пери- |  | т/год | 0.00028 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы С в день при выезде с тер- | М1С | г | 0.04 |
| ритории |  |  |  |
| выбросы С в день при возвращении на | М2С | г | 4.41 |
| территорию |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 63.00 |
| периоде |  |  |  |
| 5. Определяем валовый выброс SО2 для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс SО2 для тёплого пери- |  | т/год | 0.00136 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы SО2 в день при выезде с тер- | М1SО2 | г | 0.15 |
| ритории |  |  |  |
| выбросы SО2 в день при возвращении на | М2SО2 | г | 21.43 |
| территорию |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 63.00 |
| периоде |  |  |  |
| Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каждого месяца по |
| формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определяем максимально разовый выброс СО |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс СО |  | г/с | 0.05502 |
| удельный выброс СО при прогреве дви- | mпрСО | г/мин | 1.65 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СО при движении со | mLСО | г/км | 6.00 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс СО при работе дви- | mххСО | г/мин | 1.03 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 192.00 |
| ду |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| с площадки за 1 час |  |  |  |
| 2. Определяем максимально-разовый выброс СН |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс СН |  | г/с | 0.03041 |
| удельный выброс СН при прогреве дви- | mпрСН | г/мин | 0.80 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СН при движении со | mLСН | г/км | 0.80 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс СН при работе дви- | mххСН | г/мин | 0.57 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 192.00 |
| ду |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| с площадки за 1 час |  |  |  |
| 3. Определяем максимально-разовый выброс NOx |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс NOx |  | г/с | 0.02992 |
| удельный выброс NOx при прогреве дви- | mпрNOx | г/мин | 0.62 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс NOx при движении со | mLNOx | г/км | 3.90 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс NOx при работе дви- | mххNOx | г/мин | 0.56 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 192.00 |
| ду |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| с площадки за 1 час |  |  |  |
| 4. Определяем максимально-разовый выброс C |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс C |  | г/с | 0.00123 |
| удельный выброс С при прогреве дви- | mпрС | г/мин | 0.02 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс С при движении со | mLС | г/км | 0.30 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс С при работе дви- | mххС | г/мин | 0.02 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 192.00 |
| ду при выезде с территории |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| с площадки за 1 час |  |  |  |
| 5. Определяем максимально-разовый выброс SO2 |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс SO2 |  | г/с | 0.00598 |
| удельный выброс SO2 при прогреве дви- | mпрSO2 | г/мин | 0.11 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс SO2 при движении со | mLSO2 | г/км | 0.69 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории | L1 | км | 0.05 |
| удельный выброс SO2 при работе дви- | mххSO2 | г/мин | 0.11 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 192.00 |
| ду |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| с площадки за 1 час |  |  |  |

| Автобетоносмеситель Hovo |
| --- |
| 1. Определяем массу выбросов СО дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс СО при выезде с территории |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СО в день при выезде с тер- | М1СО | г | 34.69 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| удельный выброс СО при прогреве дви- | mпрСО | г/мин | 1.34 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СО при движении со | mLСО | г/км | 4.90 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс СО при работе дви- | mххСО | г/мин | 0.84 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| Определяем выброс СО при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СО в день при возвращении на | М2СО | г | 1.09 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| пробеговый выброс СО при движении со | mLСО | г/км | 4.90 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L2 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс СО при работе дви- | mххСО | г/мин | 0.84 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 1.00 |
| ду при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| 2. Определяем массу выбросов СН дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс СН при выезде с территории |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СН в день при выезде с тер- | М1СН | г | 17.26 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| удельный выброс СН при прогреве дви- | mпрСН | г/мин | 0.59 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СН при движении со | mLСН | г/км | 0.70 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс СН при работе дви- | mххСН | г/мин | 0.42 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| Определяем выброс СН при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы СН в день при возвращении на | М2СН | г | 0.46 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| пробеговый выброс СН при движении со | mLСН | г/км | 0.70 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L2 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс СН при работе дви- | mххСН | г/мин | 0.42 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 1.00 |
| ду при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| 3. Определяем массу выбросов NOx дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс NOx при выезде с территории |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы NOx в день при выезде с тер- | М1NOx | г | 19.03 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| удельный выброс NOx при прогреве дви- | mпрNOx | г/мин | 0.51 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс NOx при движении со | mLNOx | г/км | 3.40 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс NOx при работе дви- | mххNOx | г/мин | 0.46 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| Определяем выброс NOx при въезде на территорию стоянки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы NOx в день при возвращении на | М2NOx | г | 0.63 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| пробеговый выброс NOx при движении со | mLNOx | г/км | 3.40 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L2 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс NOx при работе дви- | mххNOx | г/мин | 0.46 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 1.00 |
| ду при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| 4. Определяем массу выбросов С дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс С при выезде с территории |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы С в день при выезде с тер- | М1С | г | 0.79 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| удельный выброс С при прогреве дви- | mпрС | г/мин | 0.02 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс С при движении со | mLС | г/км | 0.20 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс С при работе дви- | mххС | г/мин | 0.019 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| Определяем выброс С при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы С в день при возвращении на | М2С | г | 0.03 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| пробеговый выброс С при движении со | mLС | г/км | 0.20 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L2 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс С при работе дви- | mххС | г/мин | 0.019 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 1.00 |
| ду при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| 5. Определяем массу выбросов SO2 дизельным двигателем в день |  |  |
| Определяем выброс SO2 при выезде с территории |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы SO2 в день при выезде с тер- | М1SO2 | г | 4.12 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| удельный выброс SO2 при прогреве дви- | mпрSO2 | г/мин | 0.10 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс SO2 при движении со | mLSO2 | г/км | 0.475 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс SO2 при работе дви- | mххSO2 | г/мин | 0.10 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| Определяем выброс SO2 при въезде на территорию стоянки |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| выбросы SO2 в день при возвращении на | М2SO2 | г | 0.12 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| пробеговый выброс SO2 при движении со | mLSO2 | г/км | 0.48 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L2 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс SO2 при работе дви- | mххSO2 | г/мин | 0.10 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх2 | мин | 1.00 |
| ду при въезде на территорию стоянки |  |  |  |
| Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе- |
| риода года по формуле: |  |  |  |  |  |  |
| где - коэффициент выпуска (выезда); |
| NK - количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении стоянки за |
| расчетный период; |  |  |  |  |  |  |
| Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); |
| j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный) |  |  |
| 1. Определяем валовый выброс СО для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс СО для тёплого пери- |  | т/год | 0.0011 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы СО в день при выезде с тер- | М1СО | г | 34.69 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| выбросы СО в день при возвращении на | М2СО | г | 1.09 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1.00 |
| количество автомобилей/рейсов | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 30.00 |
| периоде |  |  |  |
| 2. Определяем валовый выброс СН для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс СН для тёплого пери- |  | т/год | 0.0005 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы СН в день при выезде с тер- | М1СН | г | 17.26 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| выбросы СН в день при возвращении на | М2СН | г | 0.46 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1.00 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 30.00 |
| периоде |  |  |  |
| 3. Определяем валовый выброс NОх для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс NОх для тёплого пери- |  | т/год | 0.0006 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы NОх в день при выезде с тер- | М1NОх | г | 19.03 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| выбросы NОх в день при возвращении на | М2NОх | г | 0.63 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1.00 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 30.00 |
| периоде |  |  |  |
| 4. Определяем валовый выброс С для тёплого периода года |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс С для тёплого пери- |  | т/год | 0.000025 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы С в день при выезде с тер- | М1С | г | 0.79 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| выбросы С в день при возвращении на | М2С | г | 0.03 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1.00 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 30.00 |
| периоде |  |  |  |
| 5. Определяем валовый выброс SО2 для тёплого периода года |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| валовый выброс SО2 для тёплого пери- |  | т/год | 0.00013 |
| ода года |  |  |  |
| выбросы SО2 в день при выезде с тер- | М1SО2 | г | 4.12 |
| ритории или из помещения стоянки |  |  |  |
| выбросы SО2 в день при возвращении на | М2SО2 | г | 0.12 |
| территорию или в помещение стоянки |  |  |  |
| коэффициент выпуска (выезда) |  |  | 1.00 |
| количество автомобилей | Nk |  | 1.00 |
| количество дней работы в расчётном | Dp |  | 30.00 |
| периоде |  |  |  |
| Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каждого месяца по |
| формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определяем максимально разовый выброс СО |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс СО |  | г/с | 0.00963 |
| удельный выброс СО при прогреве дви- | mпрСО | г/мин | 1.34 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СО при движении со | mLСО | г/км | 4.90 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс СО при работе дви- | mххСО | г/мин | 0.84 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| со стоянки за 1 час |  |  |  |
| 2. Определяем максимально-разовый выброс СН |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс СН |  | г/с | 0.00479 |
| удельный выброс СН при прогреве дви- | mпрСН | г/мин | 0.59 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс СН при движении со | mLСН | г/км | 0.70 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс СН при работе дви- | mххСН | г/мин | 0.42 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| со стоянки за 1 час |  |  |  |
| 3. Определяем максимально-разовый выброс NOx |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс NOx |  | г/с | 0.00529 |
| удельный выброс NOx при прогреве дви- | mпрNOx | г/мин | 0.51 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс NOx при движении со | mLNOx | г/км | 3.40 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс NOx при работе дви- | mххNOx | г/мин | 0.46 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| со стоянки за 1 час |  |  |  |
| 4. Определяем максимально-разовый выброс C |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс C |  | г/с | 0.00022 |
| удельный выброс С при прогреве дви- | mпрС | г/мин | 0.02 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс С при движении со | mLС | г/км | 0.20 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс С при работе дви- | mххС | г/мин | 0.02 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| со стоянки за 1 час |  |  |  |
| 5. Определяем максимально-разовый выброс SO2 |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| максимально-разовый выброс SO2 |  | г/с | 0.00115 |
| удельный выброс SO2 при прогреве дви- | mпрSO2 | г/мин | 0.10 |
| гателя |  |  |  |
| время прогрева двигателя | tпр | мин | 0.00 |
| пробеговый выброс SO2 при движении со | mLSO2 | г/км | 0.48 |
| скоростью 10 - 20 км/ч |  |  |  |
| пробег автомобиля по территории стоян- | L1 | км | 0.05 |
| ки |  |  |  |
| удельный выброс SO2 при работе дви- | mххSO2 | г/мин | 0.10 |
| гателя на холостом ходу |  |  |  |
| время работы двигателя на холостом хо- | tхх1 | мин | 41.00 |
| ду при выезде с территории стоянки |  |  |  |
| количество автомобилей, выезжающих |  |  | 1.00 |
| со стоянки за 1 час |  |  |  |

| Расчёт массы выбросов вредных веществ при движении автобетононасоса |
| --- |
| Масса годового образования пыли на автодорогах при движении автомобилей определяет- |
| ся по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
| mn = 2 (qср.в K5Lв+ qср.с K5Lс)npc D Nap 10-3, т/год |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.в | кг/км | 0.71 |
| нии автомобилем 1 км временной дороги |  |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.с | кг/км | 0.36 |
| нии автомобилем 1 км стационар. дороги |  |  |  |
| длина временной дороги | Lв | км |  |
| длина стационарной дороги | Lс | км | 0.05 |
| коэффициент, учитывающий среднюю | К5 |  | 1 |
| скорость движения автомобилей |  |  |  |
| коэффициент, учитывающий среднюю | К5 |  | 1 |
| скорость движения автомобилей |  |  |  |
| число рейсов автомобиля в сутки | nрс |  | 1 |
| годовое количество рабочих дней авто- | D |  | 30 |
| мобиля в бесснежный период |  |  |  |
| число работающих автомобилей | Nap |  | 1 |
| масса годового образования пыли на ав- | mп | т/год | 0.0011 |
| тодорогах |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс пыли при движении автомобилей определяется по фор- |
| муле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mnр = 2 (qср.в K5Lв+ qср.с K5Lс)npа Nаp / 3,6 г/с |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.в | кг/км | 0.71 |
| нии автомобилем 1 км временной дороги |  |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.с | кг/км | 0.36 |
| нии автомобилем 1 км стационар. дороги |  |  |  |
| длина временной дороги | Lв | км | 0 |
| длина стационарной дороги | Lс | км | 0.05 |
| коэффициент,учитывающий среднюю | К5 |  | 1 |
| скорость движения автомобилей |  |  |  |
| число рейсов автомобилей в час | nра |  | 1.0 |
| число одновременно работающих | Nap |  | 1 |
| автомобилей |  |  |  |
| максимально-разовый выброс пыли при | mпр | г/с | 0.0100 |
| движении автомобилей |  |  |  |
| Расчёт массы выбросов вредных веществ при движении крана КС-55732-28 |
| Масса годового образования пыли на автодорогах при движении кранов определяет- |
| ся по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
| mn = 2 (qср.в K5Lв+ qср.с K5Lс)npc D Nap 10-3, т/год |
|  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.в | кг/км | 0.71 |
| нии автомобилем 1 км временной дороги |  |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.с | кг/км | 0.36 |
| нии автомобилем 1 км стационар. дороги |  |  |  |
| длина временной дороги | Lв | км |  |
| длина стационарной дороги | Lс | км | 0.05 |
| коэффициент, учитывающий среднюю | К5 |  | 1 |
| скорость движения крана |  |  |  |
| коэффициент, учитывающий среднюю | К5 |  | 1 |
| скорость движения крана |  |  |  |
| число рейсов крана в сутки | nрс |  | 1 |
| годовое количество рабочих дней крана | D |  | 63 |
| в бесснежный период |  |  |  |
| число работающих кранов | Nap |  | 1 |
| масса годового образования пыли на ав- | mп | т/год | 0.0023 |
| тодорогах |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс пыли при движении кранов определяется по фор- |
| муле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mnр = 2 (qср.в K5Lв+ qср.с K5Lс)npа Nаp / 3,6 г/с |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.в | кг/км | 0.71 |
| нии автомобилем 1 км временной дороги |  |  |  |
| удельное выделение пыли при прохожде- | qср.с | кг/км | 0.36 |
| нии автомобилем 1 км стационар. дороги |  |  |  |
| длина временной дороги | Lв | км | 0 |
| длина стационарной дороги | Lс | км | 0.05 |
| коэффициент, учитывающий среднюю | К5 |  | 1 |
| скорость движения крана |  |  |  |
| число рейсов крана в час | nра |  | 1.0 |
| число одновременно работающих | Nap |  | 1 |
| кранов |  |  |  |
| максимально-разовый выброс пыли при | mпр | г/с | 0.0100 |
| движении крана |  |  |  |

Определение максимальных (г/с) и валовых (т/год) выбросов от битумного котла

Выполняем расчёт давления насыщенных паров битума, код загрязняющего вещества 2754, ПДКм.р. = 1 мг/м3 – углеводороды предельные (С12 – С19).

а) По температуре начала кипения нефтепродукта (Ткип = 280(С) в соответствии с модифицированной формулой Кистяковского определяется мольная теплота испарения (парообразования):

где: Ткип – температура начала кипения нефтепродукта, град. К;

(Н – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль.

б) По уравнению Клаузиуса-Клапейрона рассчитывается температурная зависимость давления насыщенных паров нефтепродукта:

где: Рнас – искомое при температуре Т (град. К) давление паров нефтепродукта, Па;

Ркип – 1,013*105 Па (760 мм.рт.ст.) – атмосферное давление;

(Н – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль;

R = 8,314 Дж/(моль(град.К) – универсальная газовая постоянная;

Ткип – температура начала кипения нефтепродукта (280 + 273 = 553 град. К).

Результаты расчёта сведены в таблицу:

| t, (C | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рнас. мм рт. Ст. | 2,74 | 4,26 | 6,45 | 9,57 | 13,93 | 19,91 | 27,97 | 38,69 | 52,74 | 70,91 |

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров»

Выбросы паров жидкости рассчитываются по формулам:

максимальные выбросы (М, г/с)

(5.3.1)

годовые выбросы (G, т/год)

(5.3.2)

где Ptmin, Ptmax – давление насыщенных паров жидкости при минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм. Рт. Ст.;

m – молекулярная масса паров жидкости;

Крcp, Kpmax – опытные коэффициенты, принимаются по приложению 8;

КB – опытный коэффициент, принимается по приложению 9;

Vчmax – максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;

(ж – плотность жидкости, т/м3;

tжmin, tжmax – минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, ˚С;

Коб – коэффициент оборачиваемости, принимается по приложению 10;

В – количество жидкости, закачиваемое в резервуар в течение года, т/год.

Приложение 4

Отчёт УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 09-21-0296

Предприятие номер 63; Дом культуры

Город с. Казачинское

Адрес предприятия: , с. Казачинское, ул. Ленина, д. 8

Разработчик ООО "Маэстро"

Вариант исходных данных: 1, Реконструкция Дома культуры

Вариант расчета: Подготовительный период

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 25° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -25.6° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 5 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |

Параметры источников выбросов

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
|  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Темп. ГВС (°C) | Коэф. рел. | Коорд. X1-ос. (м) | Коорд. Y1-ос. (м) | Коорд. X2-ос. (м) | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |
| + | 0 | 0 | 6001 | ЭО-4124 | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0328000 | 0,1335000 | 1 |  | 0,691 | 28,5 | 0,5 |  | 0,691 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0053000 | 0,0217000 | 1 |  | 0,056 | 28,5 | 0,5 |  | 0,056 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0045000 | 0,0103000 | 1 |  | 0,126 | 28,5 | 0,5 |  | 0,126 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0033000 | 0,0036000 | 1 |  | 0,028 | 28,5 | 0,5 |  | 0,028 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0274000 | 0,1040000 | 1 |  | 0,023 | 28,5 | 0,5 |  | 0,023 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0077000 | 0,0338000 | 1 |  | 0,027 | 28,5 | 0,5 |  | 0,027 | 28,5 | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0494000 | 0,0171000 | 3 |  | 2,080 | 14,3 | 0,5 |  | 2,080 | 14,3 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6005 | КамАЗ | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0004200 | 0,0004700 | 1 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000690 | 0,0000760 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0000200 | 0,0000260 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0001100 | 0,0001190 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0009300 | 0,0010300 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0004200 | 0,0004600 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0100000 | 0,0111000 | 3 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0.0328000 | 1 | 0,6905 | 28,50 | 0,5000 | 0,6905 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0004200 | 1 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0332200 |  | 0,6994 |  | 0,6994 |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0.0053000 | 1 | 0,0558 | 28,50 | 0,5000 | 0,0558 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0000690 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0053690 |  | 0,0565 |  | 0,0565 |  |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0.0045000 | 1 | 0,1263 | 28,50 | 0,5000 | 0,1263 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0000200 | 1 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0045200 |  | 0,1269 |  | 0,1269 |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0.0033000 | 1 | 0,0278 | 28,50 | 0,5000 | 0,0278 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0001100 | 1 | 0,0009 | 28,50 | 0,5000 | 0,0009 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0034100 |  | 0,0287 |  | 0,0287 |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0.0274000 | 1 | 0,0231 | 28,50 | 0,5000 | 0,0231 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0009300 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0283300 |  | 0,0239 |  | 0,0239 |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0.0077000 | 1 | 0,0270 | 28,50 | 0,5000 | 0,0270 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0004200 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0081200 |  | 0,0285 |  | 0,0285 |  |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6001 | 3 | + | 0.0494000 | 3 | 2,0800 | 14,25 | 0,5000 | 2,0800 | 14,25 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0100000 | 3 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0594000 |  | 2,5011 |  | 2,5011 |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на желе- зо) | ПДК с/с | 0.0400000 | 0.4000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) ок- сид) | ПДК м/р | 0.0100000 | 0.0100000 | 1 | Нет | Нет |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0.2000000 | 0.2000000 | 1 | Да | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0.4000000 | 0.4000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0.1500000 | 0.1500000 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0.5000000 | 0.5000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5.0000000 | 5.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (с- месь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0.2000000 | 0.2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1.2000000 | 1.2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1.0000000 | 1.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1.0000000 | 1.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0.3000000 | 0.3000000 | 1 | Нет | Нет |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |
| --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 0 | Новый пост | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0337 | Углерод оксид | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Автомат | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 19 | 0 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 5159244,00 | 828751,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.71 | 201 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159188 | 828674 | 0.71 | 24 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159207 | 828769 | 0.70 | 178 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159207 | 828674 | 0.70 | 1 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.04 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.04 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.04 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.04 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0328  Углерод (Сажа)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.08 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.08 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.08 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.08 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.02 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.02 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.02 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.01 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.01 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.01 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2732  Керосин

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.02 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.02 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.02 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159207 | 828674 | 0.94 | 0 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.93 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159226 | 828769 | 0.91 | 201 | 0,60 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.91 | 24 | 0,60 | 0.000 | 0.000 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.65 | 231 | 0,50 | 0.270 | 0.270 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.03 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.07 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.02 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.01 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2732   Керосин

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.02 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.79 | 236 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 09-21-0296

Предприятие номер 63; Дом культуры

Город с. Казачинское

Адрес предприятия: , с. Казачинское, ул. Ленина, д. 8

Разработчик ООО "Маэстро"

Вариант исходных данных: 1, Реконструкция Дома культуры

Вариант расчета: Реконструкция Дома культуры

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 25° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -25.6° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 5 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |

Параметры источников выбросов

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
|  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Темп. ГВС (°C) | Коэф. рел. | Коорд. X1-ос. (м) | Коорд. Y1-ос. (м) | Коорд. X2-ос. (м) | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |
| + | 0 | 0 | 6002 | САТ 910G | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0328000 | 0,0563000 | 1 |  | 0,691 | 28,5 | 0,5 |  | 0,691 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0053000 | 0,0091000 | 1 |  | 0,056 | 28,5 | 0,5 |  | 0,056 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0045000 | 0,0074000 | 1 |  | 0,126 | 28,5 | 0,5 |  | 0,126 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0033000 | 0,0024000 | 1 |  | 0,028 | 28,5 | 0,5 |  | 0,028 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0274000 | 0,0247000 | 1 |  | 0,023 | 28,5 | 0,5 |  | 0,023 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0077000 | 0,0114000 | 1 |  | 0,027 | 28,5 | 0,5 |  | 0,027 | 28,5 | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0231000 | 0,0080000 | 3 |  | 0,973 | 14,3 | 0,5 |  | 0,973 | 14,3 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6004 | КС-45721-10 | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0239000 | 0,0054000 | 1 |  | 0,503 | 28,5 | 0,5 |  | 0,503 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0038900 | 0,0009000 | 1 |  | 0,041 | 28,5 | 0,5 |  | 0,041 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0012300 | 0,0002800 | 1 |  | 0,035 | 28,5 | 0,5 |  | 0,035 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0059800 | 0,0013600 | 1 |  | 0,050 | 28,5 | 0,5 |  | 0,050 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0550000 | 0,0125000 | 1 |  | 0,046 | 28,5 | 0,5 |  | 0,046 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0304000 | 0,0069000 | 1 |  | 0,107 | 28,5 | 0,5 |  | 0,107 | 28,5 | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0100000 | 0,0023000 | 3 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6005 | КамАЗ | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0004200 | 0,0004700 | 1 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000690 | 0,0000760 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0000200 | 0,0000260 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0001100 | 0,0001190 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0009300 | 0,0010300 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0004200 | 0,0004600 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0100000 | 0,0111000 | 3 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6006 | HOVO | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0042300 | 0,0004700 | 1 |  | 0,089 | 28,5 | 0,5 |  | 0,089 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0006900 | 0,0000770 | 1 |  | 0,007 | 28,5 | 0,5 |  | 0,007 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0002200 | 0,0000250 | 1 |  | 0,006 | 28,5 | 0,5 |  | 0,006 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0011000 | 0,0001300 | 1 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0096300 | 0,0011000 | 1 |  | 0,008 | 28,5 | 0,5 |  | 0,008 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0047900 | 0,0005000 | 1 |  | 0,017 | 28,5 | 0,5 |  | 0,017 | 28,5 | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0100000 | 0,0011000 | 3 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6009 | Сварочные работы | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пе- ресчете на железо) | 0.0033000 | 0,0030000 | 1 |  | 0,035 | 28,5 | 0,5 |  | 0,035 | 28,5 | 0,5 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете | 0.0003800 | 0,0003500 | 1 |  | 0,160 | 28,5 | 0,5 |  | 0,160 | 28,5 | 0,5 |
|  | на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | 0 | 0 | 6010 | Окрасочные работы | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0.0086000 | 0,0065000 | 1 |  | 0,181 | 28,5 | 0,5 |  | 0,181 | 28,5 | 0,5 |
| 2752 | Уайт-спирит | 0.0064000 | 0,0048000 | 1 |  | 0,027 | 28,5 | 0,5 |  | 0,027 | 28,5 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6011 | Битумный котёл | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0.1355000 | 0,0009570 | 1 |  | 0,571 | 28,5 | 0,5 |  | 0,571 | 28,5 | 0,5 |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0.0033000 | 1 | 0,0347 | 28,50 | 0,5000 | 0,0347 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0033000 |  | 0,0347 |  | 0,0347 |  |

Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6009 | 3 | + | 0.0003800 | 1 | 0,1600 | 28,50 | 0,5000 | 0,1600 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0003800 |  | 0,1600 |  | 0,1600 |  |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0.0328000 | 1 | 0,6905 | 28,50 | 0,5000 | 0,6905 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0.0239000 | 1 | 0,5032 | 28,50 | 0,5000 | 0,5032 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0004200 | 1 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0.0042300 | 1 | 0,0891 | 28,50 | 0,5000 | 0,0891 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0613500 |  | 1,2916 |  | 1,2916 |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0.0053000 | 1 | 0,0558 | 28,50 | 0,5000 | 0,0558 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0.0038900 | 1 | 0,0409 | 28,50 | 0,5000 | 0,0409 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0000690 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0.0006900 | 1 | 0,0073 | 28,50 | 0,5000 | 0,0073 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0099490 |  | 0,1047 |  | 0,1047 |  |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0.0045000 | 1 | 0,1263 | 28,50 | 0,5000 | 0,1263 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0.0012300 | 1 | 0,0345 | 28,50 | 0,5000 | 0,0345 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0000200 | 1 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0.0002200 | 1 | 0,0062 | 28,50 | 0,5000 | 0,0062 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0059700 |  | 0,1676 |  | 0,1676 |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0.0033000 | 1 | 0,0278 | 28,50 | 0,5000 | 0,0278 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0.0059800 | 1 | 0,0504 | 28,50 | 0,5000 | 0,0504 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0001100 | 1 | 0,0009 | 28,50 | 0,5000 | 0,0009 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0.0011000 | 1 | 0,0093 | 28,50 | 0,5000 | 0,0093 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0104900 |  | 0,0883 |  | 0,0883 |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0.0274000 | 1 | 0,0231 | 28,50 | 0,5000 | 0,0231 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0.0550000 | 1 | 0,0463 | 28,50 | 0,5000 | 0,0463 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0009300 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0.0096300 | 1 | 0,0081 | 28,50 | 0,5000 | 0,0081 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0929600 |  | 0,0783 |  | 0,0783 |  |

Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0.0086000 | 1 | 0,1811 | 28,50 | 0,5000 | 0,1811 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0086000 |  | 0,1811 |  | 0,1811 |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0.0077000 | 1 | 0,0270 | 28,50 | 0,5000 | 0,0270 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0.0304000 | 1 | 0,1067 | 28,50 | 0,5000 | 0,1067 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0004200 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0.0047900 | 1 | 0,0168 | 28,50 | 0,5000 | 0,0168 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0433100 |  | 0,1520 |  | 0,1520 |  |

Вещество: 2752   Уайт-спирит

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6010 | 3 | + | 0.0064000 | 1 | 0,0269 | 28,50 | 0,5000 | 0,0269 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0064000 |  | 0,0269 |  | 0,0269 |  |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0.1355000 | 1 | 0,5705 | 28,50 | 0,5000 | 0,5705 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.1355000 |  | 0,5705 |  | 0,5705 |  |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6002 | 3 | + | 0.0231000 | 3 | 0,9726 | 14,25 | 0,5000 | 0,9726 | 14,25 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6004 | 3 | + | 0.0100000 | 3 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0100000 | 3 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6006 | 3 | + | 0.0100000 | 3 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0531000 |  | 2,2358 |  | 2,2358 |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на желе- зо) | ПДК с/с | 0.0400000 | 0.4000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) ок- сид) | ПДК м/р | 0.0100000 | 0.0100000 | 1 | Нет | Нет |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0.2000000 | 0.2000000 | 1 | Да | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0.4000000 | 0.4000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0.1500000 | 0.1500000 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0.5000000 | 0.5000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5.0000000 | 5.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (с- месь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0.2000000 | 0.2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1.2000000 | 1.2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит | ОБУВ | 1.0000000 | 1.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1.0000000 | 1.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0.3000000 | 0.3000000 | 1 | Нет | Нет |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |
| --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 0 | Новый пост | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0337 | Углерод оксид | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Автомат | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 19 | 0 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 5159244,00 | 828751,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.02 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.02 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.02 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.10 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.10 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.10 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.10 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 1.08 | 201 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159188 | 828674 | 1.08 | 24 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159207 | 828769 | 1.07 | 178 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159207 | 828674 | 1.07 | 1 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.07 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.07 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.07 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.06 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0328  Углерод (Сажа)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.11 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.11 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.10 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.10 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.06 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.06 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.05 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.05 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.05 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.05 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.05 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.05 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.11 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.11 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.11 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.11 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2732  Керосин

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.10 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.10 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.09 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.09 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2752  Уайт-спирит

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.02 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.02 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.02 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.36 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.36 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.35 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.35 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159207 | 828674 | 0.84 | 0 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.83 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159226 | 828769 | 0.81 | 202 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.81 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.02 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.09 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.96 | 231 | 0,50 | 0.270 | 0.270 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.06 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.09 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.05 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.04 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0616   Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.10 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2732   Керосин

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.08 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2752   Уайт-спирит

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.01 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.31 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.71 | 236 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 09-21-0296

Предприятие номер 63; Дом культуры

Город с. Казачинское

Адрес предприятия: , с. Казачинское, ул. Ленина, д. 8

Разработчик ООО "Маэстро"

Вариант исходных данных: 1, Реконструкция Дома культуры

Вариант расчета: Благоустройство

Расчет проведен на лето

Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"

Расчетные константы: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 кв.км.

Метеорологические параметры

| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца | 25° C |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца | -25.6° C |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A | 200 |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) | 5 м/с |

Структура предприятия (площадки, цеха)

| Номер | Наименование площадки (цеха) |
| --- | --- |

Параметры источников выбросов

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
|  | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |
| Учет при расч. | № пл. | № цеха | № ист. | Наименование источника | Вар. | Тип | Высота ист. (м) | Диаметр устья (м) | Объем ГВС (куб.м/с) | Скорость ГВС (м/с) | Темп. ГВС (°C) | Коэф. рел. | Коорд. X1-ос. (м) | Коорд. Y1-ос. (м) | Коорд. X2-ос. (м) | Коорд. Y2-ос. (м) | Ширина источ. (м) |
| + | 0 | 0 | 6003 | Азфальтоукладчик | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0198000 | 0,0258000 | 1 |  | 0,417 | 28,5 | 0,5 |  | 0,417 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0032000 | 0,0042000 | 1 |  | 0,034 | 28,5 | 0,5 |  | 0,034 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0028000 | 0,0024000 | 1 |  | 0,079 | 28,5 | 0,5 |  | 0,079 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0021000 | 0,0007000 | 1 |  | 0,018 | 28,5 | 0,5 |  | 0,018 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0164000 | 0,0201000 | 1 |  | 0,014 | 28,5 | 0,5 |  | 0,014 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0047000 | 0,0065000 | 1 |  | 0,016 | 28,5 | 0,5 |  | 0,016 | 28,5 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6005 | КамАЗ | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0004200 | 0,0004700 | 1 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |  | 0,009 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0000690 | 0,0000760 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0000200 | 0,0000260 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0001100 | 0,0001190 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0009300 | 0,0010300 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0004200 | 0,0004600 | 1 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |  | 0,001 | 28,5 | 0,5 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0.0100000 | 0,0111000 | 3 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |  | 0,421 | 14,3 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6007 | ДУ-47 | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.0198000 | 0,0614000 | 1 |  | 0,417 | 28,5 | 0,5 |  | 0,417 | 28,5 | 0,5 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0032000 | 0,0100000 | 1 |  | 0,034 | 28,5 | 0,5 |  | 0,034 | 28,5 | 0,5 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.0028000 | 0,0058000 | 1 |  | 0,079 | 28,5 | 0,5 |  | 0,079 | 28,5 | 0,5 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.0021000 | 0,0017000 | 1 |  | 0,018 | 28,5 | 0,5 |  | 0,018 | 28,5 | 0,5 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0164000 | 0,0479000 | 1 |  | 0,014 | 28,5 | 0,5 |  | 0,014 | 28,5 | 0,5 |
| 2732 | Керосин | 0.0047000 | 0,0156000 | 1 |  | 0,016 | 28,5 | 0,5 |  | 0,016 | 28,5 | 0,5 |
| + | 0 | 0 | 6011 | Битумный котёл | 1 | 3 | 5,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5159201,0 | 828688,0 | 5159215,0 | 828754,0 | 30,00 |
| Код в-ва | Наименование вещества | Выброс, (г/с) | Выброс, (т/г) | F | Лето: | Cm/ПДК | Xm | Um | Зима: | Cm/ПДК | Xm | Um |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 0.1355000 | 0,0009570 | 1 |  | 0,571 | 28,5 | 0,5 |  | 0,571 | 28,5 | 0,5 |

Выбросы источников по веществам

| Учет: | Типы источников: |
| --- | --- |
| "%" - источник учитывается с исключением из фона; | 1 - точечный; |
| "+" - источник учитывается без исключения из фона; | 2 - линейный; |
| "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. | 3 - неорганизованный; |
| При отсутствии отметок источник не учитывается. | 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной; |
| Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« »), в общей сумме не учитываются | 5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса; |
|  | 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса; |
|  | 8 - автомагистраль. |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0.0198000 | 1 | 0,4168 | 28,50 | 0,5000 | 0,4168 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0004200 | 1 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 | 0,0088 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0.0198000 | 1 | 0,4168 | 28,50 | 0,5000 | 0,4168 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0400200 |  | 0,8425 |  | 0,8425 |  |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0.0032000 | 1 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0000690 | 1 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 | 0,0007 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0.0032000 | 1 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 | 0,0337 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0064690 |  | 0,0681 |  | 0,0681 |  |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0.0028000 | 1 | 0,0786 | 28,50 | 0,5000 | 0,0786 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0000200 | 1 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 | 0,0006 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0.0028000 | 1 | 0,0786 | 28,50 | 0,5000 | 0,0786 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0056200 |  | 0,1578 |  | 0,1578 |  |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0.0021000 | 1 | 0,0177 | 28,50 | 0,5000 | 0,0177 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0001100 | 1 | 0,0009 | 28,50 | 0,5000 | 0,0009 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0.0021000 | 1 | 0,0177 | 28,50 | 0,5000 | 0,0177 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0043100 |  | 0,0363 |  | 0,0363 |  |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0.0164000 | 1 | 0,0138 | 28,50 | 0,5000 | 0,0138 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0009300 | 1 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 | 0,0008 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0.0164000 | 1 | 0,0138 | 28,50 | 0,5000 | 0,0138 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0337300 |  | 0,0284 |  | 0,0284 |  |

Вещество: 2732   Керосин

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6003 | 3 | + | 0.0047000 | 1 | 0,0165 | 28,50 | 0,5000 | 0,0165 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0004200 | 1 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 | 0,0015 | 28,50 | 0,5000 |
| 0 | 0 | 6007 | 3 | + | 0.0047000 | 1 | 0,0165 | 28,50 | 0,5000 | 0,0165 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0098200 |  | 0,0345 |  | 0,0345 |  |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6011 | 3 | + | 0.1355000 | 1 | 0,5705 | 28,50 | 0,5000 | 0,5705 | 28,50 | 0,5000 |
| Итого: | 0.1355000 |  | 0,5705 |  | 0,5705 |  |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| № пл. | № цех | № ист. | Тип | Учет | Выброс (г/с) | F | Лето | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) | Cm/ПДК | Xm | Um (м/с) |
| 0 | 0 | 6005 | 3 | + | 0.0100000 | 3 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 | 0,4211 | 14,25 | 0,5000 |
| Итого: | 0.0100000 |  | 0,4211 |  | 0,4211 |  |

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация | *Поправ. коэф. к ПДК/ОБУВ | Фоновая концентр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |  | Учет | Интерп. |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0.2000000 | 0.2000000 | 1 | Да | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0.4000000 | 0.4000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0.1500000 | 0.1500000 | 1 | Нет | Нет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сер- нистый) | ПДК м/р | 0.5000000 | 0.5000000 | 1 | Нет | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5.0000000 | 5.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1.2000000 | 1.2000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1.0000000 | 1.0000000 | 1 | Нет | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0.3000000 | 0.3000000 | 1 | Нет | Нет |

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1.

Посты измерения фоновых концентраций

| № поста | Наименование | Координаты поста |
| --- | --- | --- |
|  |  | x | y |
| 0 | Новый пост | 0 | 0 |

| Код в-ва | Наименование вещества | Фоновые концентрации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Штиль | Север | Восток | Юг | Запад |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
| 0337 | Углерод оксид | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |

Перебор метеопараметров при расчете

Уточненный перебор

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

| Начало сектора | Конец сектора | Шаг перебора ветра |
| --- | --- | --- |
| 0 | 360 | 1 |

Расчетные области

Расчетные площадки

| № | Тип | Полное описание площадки | Ширина, (м) | Шаг, (м) | Высота, (м) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Координаты середины 1-й стороны (м) | Координаты середины 2-й стороны (м) |  |  |  |  |
|  |  | X | Y | X | Y |  | X | Y |  |  |
| 1 | Автомат | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 19 | 0 |  |

Расчетные точки

| № | Координаты точки (м) | Высота (м) | Тип точки | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 5159244,00 | 828751,00 | 2 | на границе жилой зоны |  |

Максимальные концентрации по веществам

(расчетные площадки)

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.80 | 201 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159188 | 828674 | 0.80 | 24 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159207 | 828769 | 0.79 | 178 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |
| 5159207 | 828674 | 0.79 | 1 | 0,50 | 0.270 | 0.270 |

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.04 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.04 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.04 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.04 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0328  Углерод (Сажа)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.10 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.10 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.10 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.10 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.02 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.02 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.02 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 0337  Углерод оксид

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.02 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.02 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.02 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2732  Керосин

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.02 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.02 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.02 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.02 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159226 | 828769 | 0.36 | 201 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.36 | 24 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.35 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828674 | 0.35 | 1 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

Площадка: 1

Поле максимальных концентраций

| Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр.ветра | Скор.ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5159207 | 828674 | 0.16 | 0 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159207 | 828769 | 0.16 | 178 | 0,50 | 0.000 | 0.000 |
| 5159226 | 828769 | 0.15 | 201 | 0,60 | 0.000 | 0.000 |
| 5159188 | 828674 | 0.15 | 24 | 0,60 | 0.000 | 0.000 |

Результаты расчета по веществам

(расчетные точки)

Типы точек:

0 - расчетная точка пользователя

1 - точка на границе охранной зоны

2 - точка на границе производственной зоны

3 - точка на границе СЗЗ

4 - на границе жилой зоны

5 - на границе застройки

| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.72 | 231 | 0,50 | 0.270 | 0.270 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.04 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0328   Углерод (Сажа)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.08 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.02 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 0337   Углерод оксид

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.02 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2732   Керосин

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.02 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2754   Углеводороды предельные C12-C19

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.31 | 231 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

| 1 | 5159244 | 828751 | 2 | 0.13 | 236 | 0,50 | 0.000 | 0.000 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 5

Расчёты образования отходов

Строительство объекта

| Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме код по ФККО 8 22 201 01 21 5 |
| --- |
| Бой бетонных изделий образуется при использовании на строительстве товарного бетона |
| Объем боя бетона рассчитан в соответствии с «Правилами…» РДС 82-202-96. |
|  | Вид материала | Количество применяемого материала, м3 | Плотность, т/м3 | Количество применяемого на строительстве материала, тонн | Норматив образования отходов, % | Количество отходов за период строительства |  |
|  |  |  |  |  |  | т | м3 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Бетон тяжёлый | 387.163 | 2.5 | 967.9075 | 1.5 | 14.5186125 | 5.807445 |  |
|  | Итого: | 14.519 | 5.807 |  |
|  | Данный отход подлежит утилизации на полигон ТБО |  |
|  | Лом строительного кирпича незагрязненный код по ФККО 8 23 101 01 21 5 |
|  | Бой строительного кирпича образуется при возведении кирпичной кладки |  |  |
|  | Объем боя кирпича рассчитан в соответствии с «Правилами…» РДС 82-202-96. |  |  |
|  | Вид материала | Количество применяемого материала, тыс.шт | Вес 1000 шт. кирпича, т/1000 шт. | Количество применяемого на строительстве материала, тонн | Норматив образования отходов, % | Количество отходов за период строительства |  |
|  |  |  |  |  |  | т | м3 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | кирпич | 0.515 | 3.3 | 1.6995 | 1.5 | 0.0254925 | 0.01506375 |  |
|  | Итого: | 0.0254925 | 0.01506375 |  |
|  | Данный отход подлежит утилизации на полигон ТБО |  |  |  |  |
|  | Лом черепицы, керамики незагрязненный код по ФККО 8 23 201 01 21 5 |  |
|  | Отходы керамики образуются при отделочных работах. Объем боя керамической плитки |  |
|  | и керамогранита рассчитан в соответствии с «Правилами…» РДС 82-202-96. |  |
|  |  | Количество применяемой керамической плитки, м2 | Вес, кг/м2 | Количество применяемой керамической плитки, тонн | Норматив образования отходов, % | Количество отходов за период стр-ва, т |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 29.93 | 14 | 0.41902 | 2 | 0.0083804 |  |  |
|  | Данный отход подлежит утилизации на полигон ТБО |  |

| Обрезь натуральной чистой древесины код по ФККО 3 05 220 04 21 5 |
| --- |
| Древесные отходы образуются при использовании на строительстве пиломатериалов хвойных |
| пород. Объем данного отхода рассчитан в соответствии с «Правилами…» РДС 82-202-96. |
| Количество применяемых на строительстве пиломатериалов, м3 | Плотность, т/м3 | Количество применяемого на строительстве материала, т | Норматив образования отходов, % | Количество отходов |  |
|  |  |  |  | т/пер. строит. | м3/пер. строит. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 33.28 | 0.75 | 24.96 | 3 | 0.7488 | 0.9984 |  |
| Данный отход вывозится на полигон ТБО. |
| Отходы цемента в кусковой форме код по ФККО 8 22 101 01 21 5 |
| Отход цемента образуется при использовании строительного раствора. Объем данного отхода |
| рассчитан в соответствии с «правилами…» РДС 82-202-96. |
| Количество применяемого на строительстве раствора, м3 | Плотность, т/м3 | Количество применяемого на строительстве материала, т | Норматив образования отходов, % | Количество отходов |  |
|  |  |  |  | т/пер. строит. | м3/пер. строит. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.9 | 1.4 | 2.66 | 2 | 0.0532 | 0.038 |  |

| Отходы толи код по ФККО 8 26 220 01 51 4 |
| --- |
| К данному виду отхода отнесены отходы используемого на строительстве кровельного материала. |
| Объём данного отхода рассчитан в соответствии с «Правилами …» РДС 82-202-96. |
|  | Количество применяемых на строительстве материалов, м2 | Плотность, т/м2 | Норматив образования отходов, % | Количество отходов, т/пер. строит. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 86.15 | 0.0023 | 3 | 0.006 |  |
| Данный отход вывозится на полигон ТБО. |
| Отходы линолеума незагрязненные код по ФККО 8 27 100 01 51 4 |
| К данному виду отхода отнесены отходы используемого на строительстве линолеума. Объём |
| данного отхода рассчитан в соответствии с «Правилами …» РДС 82-202-96. |
|  | Количество применяемых на строительстве материалов, м2 | Вес 1 м2 | Норматив образования отходов, % | Количество отходов, т/пер. строит. |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 206.9 | 0.00175 | 4 | 0.014 |  |
| Данный отход вывозится на полигон ТБО. |

| Лом и отходы стальные несортированные код по ФККО 4 61 200 99 20 5 |
| --- |
| Лом и отходы стальные складируются на специальной площадке и подлежат сдаче на предприятия |
| ВторЧерМета. |
| Применяемый на строительстве материал | Количество материала | Вес, плотность, кг/м | Количество материала в тоннах | Норматив образования отхода, % | Количество отхода, т/пер. строит. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| металл |  |  | 52.38 | 2 | 1.0476 |  |
| арматура |  |  | 7.698 | 2 | 0.15396 |  |
| Итого: | 1.202 |  |

| Остатки и огарки сварочных электродов код по ФККО 9 19 100 01 20 5 |
| --- |
| Огарки электродов образуются при проведении сварочных работ |
| Количество образующихся отходов определяется по формуле: |
|  | Наименование отхода | Количество использованных электродов, т | Норматив образования отхода, % | Коэффициент | Количество отходов за период стр-ва, т |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Огарки электродов | 0.595 | 15 | 0.01 | 0.08925 |  |
| Огарки сварочных электродов собираются в контейнер и вместе с ломом чёрных металлов |
| сдаются на переработку организации, имеющей соответствующую лицензию. |

| Отходы битума нефтяного |
| --- |
| код по ФККО 3 08 241 01 21 4 |
| Количество отходов определено на основании «Правил разработки и применения нормативов |
| трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве». РДС 82-202-96, Москва, 1996 |
| и дополнения к РДС 82-202-96. |
| Наименования видов материалов | Количество материалов, т | Плотность, т/м3 | Нормы потерь и отходов, % | Количество отхода |  |
|  |  |  |  | т/пер. строит. | м3/пер.строит. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| Битум | 2.6814 | 1.2 | 4 | 0.107256 | 0.09 |  |
| Итого: | 0.107256 | 0.09 |  |
| Плотность отходов для преобразования количества отходов в тонны принята в соответствии с: |
| таблицей плотностей основных строительных материалов, «Стройинформ-СПБ».№01, ЯНВАРЬ 2000; |
| «Справочными таблицами для строителей», Ленинград, Стройиздат,1989 г. |
| Отходы должны складываться на специальной площадке для мусора с последующим вывозом |
| на свалку ТБО. |

| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| --- |
| код по ФККО 7 33 100 01 72 4 |
| Количество бытовых отходов (объём), образующихся в результате жизнедеятельности стро- |
| ителей, определяется по формуле: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , м3/год |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Объём образующихся бытовых отходов | М | м3/год | 5.78 |
| Количество занятых на строительстве | N | чел. | 30.00 |
| Удельная норма образования бытовых | m | м3/год | 0.30 |
| отходов на 1 работающего в год |  |  |  |
| Количество (масса) бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности |
| работников, определяется по формуле: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса бытовых отходов, образующихся |  | т/год | 1.33 |
| в результате жизнедеятельн. строителей |  |  |  |
| Объём образующихся бытовых отходов | М | м3/год | 5.78 |
| Плотность бытовых отходов |  | т/м3 | 0.23 |
| Удельная норма образования бытовых отходов и их плотность приняты в соответствии со |
| "Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления" |
| (утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999) |  |  |  |  |

Расчёт образования отходов при эксплуатаии Дома культуры

| Мусор и смет уличный |
| --- |
| Код по ФККО 7 31 200 01 72 4 |
| Объём образования смета с территории, образующегося при уборке твёрдых покрытий, опре- |
| деляется по формуле: |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса отходов, образующихся в рез-те | М | т/год | 12.785 |
| смёта с территории |  |  |  |
| Площадь твёрдого покрытия, подлежа- | S | м2 | 2557.00 |
| щая уборке |  |  |  |
| Удельная норма образования смёта с 1 | m | кг/м2 | 5.00 |
| м2 твёрдых покрытий* |  |  |  |
| * 5 кг/м2 Удельная норма образования бытовых отходов принята в соответствии с СП 42.13330.2011. |
| Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89" |  |  |  |  |

| Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| --- |
| код по ФККО 7 37 100 02 72 5 |
| Количество бытовых отходов (объём), образующихся в зрительном зале, |  |
| определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , м3/год |  |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Объём образующихся бытовых отходов | М | м3/год | 50.00 |
| Количество мест | N | ед. | 250.00 |
| Удельная норма образования бытовых | m | м3/год | 0.20 |
| отходов на 1 место в год |  |  |  |
| Количество (масса) бытовых отходов, образующихся в зрительном зале, |  |
| определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | , т/год |  |  |
| Наименование параметра | Обозна- | Единицы измерения | Значение параметра |
|  | чение |  |  |
| Масса бытовых отходов, образующихся |  | т/год | 7.50 |
| в здании |  |  |  |
| Объём образующихся бытовых отходов | М | м3/год | 50.00 |
| Плотность бытовых отходов |  | т/м3 | 0.15 |
| Удельная норма образования бытовых отходов и их плотность приняты в соответствии со |
| "Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления" |
| (утв. Госкомэкологией РФ 07.03.1999) |  |  |  |  |  |

Приложение 5

# Text boxes

Район реконструкции